Обязательный  экз.

Государственный стандарт

СОЮЗА ССР

ПЕСТИЦИДЫ

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ОТБОРА ПРОБ, УПАКОВКИ

МАРКИРОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

ГОСТ 14189-81

Издание  официальное

ГОСУДАРСТСЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

М о с к в а

УДК 632.95:543.05:006.354

Группа Л19

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЕСТИЦИДЫ

# Правила приемки, отбора проб, упаковки,                                 ГОСТ

маркировки, транспортирования и хранения                          14189—81

(CT СЭВ 1975—79)

## Pesticides. Rules for acceptance, sampling,                  (CT СЭВ 1949—79)

packing, marking, handling and storage                                        Взамен

4189 ГОСТ 1-- 69

___________________________________________________________________

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 июня 1981 г. NS 3190 срок действия установлен

с 01.07. 1982 г.

до 01.01. 1990 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на пестициды и устанавливает правила приемки, отбора проб, упаковки, маркировки, транспортирования и хранения.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1975—79 и СТ СЭВ 1949—79.

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1.1. Пестициды принимают партиями. Партией считают количество пестицида, однородного по качественным показателям, полученного за смену или сутки и сопровождаемое одним документом о качестве, содержащим следующие данные:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование пестицида;

номер партии;

дату изготовления;

массу нетто;

результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии качества

пестицида требованиям нормативно-технической документации;

штамп технического контроля; обозначение нормативно-технической документации;

вид тары и количество упаковочных единиц в партии;

подтверждение о нанесении на упаковку с пестицидом знаков опасности по ГОСТ 19433—74.

___________________________________________________________________

Издание официальное	                            Перепечатка воспрещена

(С) Издательство стандартов, 1981

Стр. 2 ГОСТ 14189—81

  - Масса партии должна быть указана в нормативно-технической документации на конкретный пестицид. При транспортировании пестицидов в железнодорожных цистернах, автоцистернах и контейнерах партией считают каждую цистерну, контейнер.

  - Для определения состояния упаковки, правильности маркировки, проверки массы нетто, контроля качества партии пестицидов от партии отбирают случайную выборку.

Объем выборки в зависимости от размера партии указан в табл. 1.

Таблица 1

| Размер партии, шт. | Объем выборки, шт. |
| --- | --- |
| 2-5 | 2 |
| 6—10 | 3 |
| 11-20 | 4 |
| 21—40 | 5 |
| 41-70 | 6 |
| 71-110 | 7 |
| 111-150 | 8 |
| 151—200 | 10 |
| 201—300 | 12 |
| 301—500 | 15 |
| 501—1000 | 20 |
| Более 1000 | 2% |

1.4 Объем выборки из потока составляет 10 точечных проб, равномерно распределенных в течение всего периода загрузки тары пестицидом одной партии.

  - Для контроля пестицидов, транспортируемых в автоцистернах, железнодорожных цистернах, и контейнерах, пробы отбирают от каждой цистерны и контейнера.

1.6 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по этому показателю проводят повторную проверку на удвоенной выборке или удвоенном объеме  пробы при транспортировании в автоцистернах, железнодорожных цистернах и контейнерах.

Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

2. .ОТБОР ПРОБ

- Упаковочные единицы, отобранные в выборку для контроля качества, должны быть перед вскрытием тщательно очищены снаружи.

- Пробоотборники для отбора проб жидких, пастообразных, гранулированных и порошкообразных пестицидов из всех видов тары и транспортных средств указаны в рекомендуемом приложении 1.     Допускается у изготовителя Отбор проб из, потока с помощью совка или пробоотборника типа черпака.

Пробоотборники должны быть изготовлены из материала, не реагирующего с анализируемым пестицидом. -

- Точечные пробы жидких пестицидов отбирают после тща-  тельного перемешивания продукта до' однородного состояния. Перемешивание в бочке осуществляют катанием ее в горизонтальном положении по плоской поверхности в течение 1—3 мин. Фляги, бутыли, канистры и банки с продуктом перемешивают встряхиванием.

Пробы жидких пестицидов из различных видов тары отбирают погружением трубки диаметром 9—12 мм с концом, оттянутым до диаметра 1—3 мм на всю глубину упаковочной единицы по вертикальной оси.

Пробы жидких пестицидов из цистерн в пунктах налива и слива отбирают с уровня, расположенного на высоте '/з диаметра цистерны от нижней образующей.

- Точечные пробы от пастообразных пестицидов отбирают после тщательного перемешивания до однородного состояния.

Если перемешивание затруднительно, пробы отбирают по всей толщине слоя из любых точек массы пестицида, равномерно расположенных внутри тары.

Пробы пастообразных пестицидов отбирают ввинчиванием щупа на всю глубину упаковочной единицы по вертикальной оси.

- Точечные пробы от порошкообразных и гранулированных пестицидов отбирают погружением щупа на 2/з глубины упаковочной единицы по вертикальной оси или диагонали.

- Точечные пробы от газообразных пестицидов отбирают, навинчивая на штуцер вентиля баллона накидную гайку со штуцером с загнутой вниз медной трубкой длиной 200 мм.

- Все отобранные точечные пробы соединяют вместе, тщательно перемешивают и получают объединенную пробу пестицида.

- Из объединенной пробы жидких, пастообразных, порошкообразных и гранулированных пестицидов методом квартования или отбора получают среднюю пробу.

Условия отбора и хранения средней пробы газообразных пестицидов должны быть указаны в нормативно-технической документации на конкретный пестицид.

Массу средней пробы устанавливают в нормативно-технической документации на конкретный пестицид.

- Среднюю пробу помещают в чистую сухую металлическую или стеклянную банку или бутылку, плотно закрывают крышкой или пробкой.

Среднюю пробу пестицидов, не взаимодействующих с полиэтиленом, допускается помещать в полиэтиленовую банку или бутылку.

Среднюю пробу порошкообразных и гранулированных пестицидов допускается помещать в бумажный или полиэтиленовый пакет или коробку из картона.

2.10. На сосуды, пакеты и картонные коробки со средней пробой наклеивают этикетку с указанием наименования пестицида;

# предприятия-изготовителя;

номера партии;

даты отбора пробы;

фамилии пробоотборщика;

надписи «ЯД!».

3. УПАКОВКА

  - Виды тары, применяемые для упаковки пестицидов, указаны в табл. 2.

Наружная поверхность тары, применяемой для упаковки, не должна быть загрязнена пестицидами.

  - Группы фасовки пестицидов указаны в табл. 3.

Группы фасовки V—VIII применяют только для сырья и полупродуктов.

По согласованию с потребителем допускается фасовка пестицида, предназначенного для применения в качестве сырья и полупродукта, в тару любой вместимости.

3.3. Пестициды упаковывают в жесткую тару вместимостью 100; 50; 43; 36; 28; 27; 25; 20—10; 5; 2; 1; 0,5—0,1 дм3 или мягкую тару массой нетто 30; 25; 20—10; 5; 2; 1; 0,5—0,1 кг.

По согласованию с потребителем для упаковки пестицидов допускается применять бочки вместимостью 200 дм3 и другие виды тары.

  - Фактическая масса фасовки может отличаться от номинальной, обозначенной в маркировке с допускаемыми отклоненениями 4%, но не более, чем на 2 кг.

  - Вид тары и массу фасовки устанавливают в нормативно- технической документации на конкретный пестицид.

  - Жесткая тара должна быть:

сухой (отсутствие воды, масла и других жидких остатков); чистой (отсутствие окалины, ржавчины, пыли, мусора и т. п.).

  - Тару заполняют по объему:

порошкообразными, гранулированными пестицидами не более, чем на 98%;

жидкими пестицидами, имеющими точку кипения выше 100.°С не более, чем на 93%;

жидкими пестицидами, имеющими точку кипения ниже 100.°С, не более, чем на 80%;

жидкими пестицидами, сжиженными газами под давлением не более чем на 80%.

Таблица 2

| Вид тары | Условное обозначение видов тары |
| --- | --- |
| Банки: Металлические по ГОСТ 6128-75 Полимерные Барабаны: Стальные по ГОСТ 5044-79 Картонные навивные по ГОСТ 17065-77 Картонные с полимерным вкладышем Фанерные по ГОСТ 9338-80 Металлические гофрированные Баллоны: Стальные по ГОСТ 15860-70 Аэрозольные Бочки: Стальные сварные и закатные по ГОСТ 13950-76, ГОСТ-6247-79 Полимерные Фанерно-штампованные по ГОСТ 13950-76, Алюминиевые по ГОСТ 21029-75 Бутылки: Стеклянные, предназначенные для продуктов бытовой химии Алюминиевые Полимерные Канистры: Металлические Полимерные коробки: картонные полимерные Мешки Бумажные по ГОСТ 2226-75 Непропитанные трехслойные Непропитанные четырехслойные Непропитанные пятислойные Битумированные трехслойные Битумированные четырехслойные Битумированные пятислойные Ламинированные трехслойные Ламинированные четырехслойные Ламинированные пятислойные Бумажные непропитанные трехслойные с полимерным вкладышем Непропитанные четырехслойные с полимерным вкладышем Непропитанные пятислойные с полимерным вкладышем Полимерные (вкладыши) Бумажные непропитанные трехслойные с внутренним покрытием из алюминиевой фольги | А1 Б1 Б2 Б3 В1 В2 Г1 Г2 Д1 Д2 Д3 Е1 Е2 И1 И2 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 К13 К14 |

Стр. 6 ГОСТ 14189—81

Продолжение табл. 2

| Вид тары | Условное обозначение видов тары |
| --- | --- |
| непропитанные четырехслойные с внутренним покрытием из алюминиевой фольги непропитанные пятислойные с внутренним покрытием из алюминиевой фольги Бумажные Битумированные трехслойные с полимерным вкладышем Битумированные четырехслойные с полимерным вкладышем Битумированные пятислойные с полимерным вкладышем тканевые Пакеты: бумажные бумажные с внутренним полимерным покрытием полимерные Тубы: металлические полимерные Фляги: для лакокрасочных материалов по ГОСТ 5799-78 алюминиевые Флаконы Конвалюты | К15 К16 Л1 Л2 Л3 М1 М2 Н1 П1 |

Таблица 3

| Группа | Фасовка, кг или дм3 |
| --- | --- |
| I II III IV V VI VII VIII | До 1 Св. 1 » 5 »5 «50 «50 » 100 » 100 » 200 » 200 « 500 » 500 «700 700 » 700 |

ГОСТ  14189—81 Стр. 7

3.8. Тару укупоривают способами, указанными в табл. 4.

Таблица 4

| Вид тары | Способ укупоривания |
| --- | --- |
| Тара металлическая (кроме тары с пробками и крышками) Тара металлическая и полимерная (с пробками и крышками), коробки картонные Барабаны фанерные и картонные Баллоны Пакеты и мешки бумажные Пакеты и мешки полимерные | Закатывание, запаивание Винтовые пробки с уплотняющей прокладкой, кольцевые затворы, бушоны, пластмассовые колпачки, манжеты, липкая лента и другие материалы Закатывание Запорные вентили Склеивание, сшивание, сшивание с перегибом или с применением уплотняющей тесьмы из полимерного материала или крепированной бумаги, машинное завязывание проволокой Сваривание. Если по условиям требований безопасности, указанным в нормативно-технической документации на конкретный пестицид, сваривание недопустимо, полимерные мешки-вкладыши склеивают или завязывают. |

3.9. В зависимости от физико-химических и опасных свойств пестицидов крышки банок, барабанов и фляг дополнительно герметизируют промазкой герметизирующим составом. Допускается в нормативно-технической документации на конкретный пестицид указывать другой способ герметизации.

3.10.Укупорку тары, заполненной жидкими пестицидами, считают герметичной, если в течение 30 мин не будет следов течи тары, установленной на боковую поверхность со стороны загрузочного отверстия.

3.11.Стальная металлическая тара (банки, барабаны, бочки и др.) должна быть окрашена быстросохнущей водостойкой краской в цвета, не совпадающие с цветом предупредительной полосы и маркировки.

3.12. При завязывании мешка-вкладыша верхнюю часть его собирают в пучок, перегибают и плотно завязывают пеньковым шпагатом или шпагатом из искусственного волокна, или стягивают зажимом.

3.13.	Полимерные мешки-вкладыши с пестицидом вкладывают в многослойные бумажные мешки, тканевые мешки, картонные

Стр. 8 ГОСТ 14189— 81

или фанерные барабаны, фанерно-штампованные бочки или ящики.

Мешки с открытой Горловиной зашивают машинным способом.

3.14. Стеклянные бутыли вместимостью 5—20 дм3 герметично укупоривают стеклянными или полиэтиленовыми пробками. Пробку обертывают пленкой или безворсовой тканью и обвязывают пеньковым шпагатом или шпагатом из искусственного волокна.

3.15, Стеклянные флаконы и бутылки вместимостью 0,1—2 дм'1 укупоривают полиэтиленовой или полихлорвиниловой пробкой с навинчивающейся пластмассовой крышкой или пробкой, обернутой алюминиевой фольгой.

По согласованию с потребителем допускается пробки стеклянной тары вместимостью 0,1—2 дм3 заливать герметизирующий составом, флаконы укупоривать полиэтиленовой пробкой с пластиковым колпачком или навинчивающейся крышкой с фасонной прокладкой.

3.16,Стеклянную тару вместимостью 0,1—2 дм1 помещают транспортную тару — деревянные ящики, имеющие гнезда (перегородки). Допускается упаковывание в ящики без перегородок рядами с картонно-бумажными прокладками. Пространство между рядами уплотняют, как указано в п. 3.17.

3.17,Стеклянные бутыли помещают в транспортную тару—деревянные обрешетки, корзины или транспортную полимерную тару и уплотняют сухими древесными стружками или морской травой, пропитанными растворами сернокислого аммония, хлористого кальция, хлористого магния или другими уплотняющими материалами.

Края обрешеток, корзин, полимерной тары должны быть выше уровня пробки бутыли не менее чем «а 5 мм. Обрешетки, корзины и полимерная тара должны иметь ручки для переноса.

3.18,Потребительскую мягкую тару массой нетто не более 5 кг упаковывают в транспортную тару—ящики и обрешетки деревянные, коробки и барабаны картонные или мешки бумажные.

Масса брутто транспортной тары не должна превышать 30 кг.

3.19,При транспортировании смешанным железнодорожноводным сообщением пестициды, упакованные в бумажные мешки, необходимо дополнительно вкладывать в мешки из прорезиненной ткани, прошитые двойным швом, тканевые мешки, деревянные ящики, фанерные бочки.      Картонные барабаны и стальные банки вкладывать в фанерные бочки, деревянные ящики и обрешетки.

Упаковка пестицидов, предназначенных для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов, должна быть указана в нормативно-технической документации на конкретный пестицид.

ГОСТ 14189-81 Стр. 9

Упаковка пестицидов для экспорта производится по заказ на рядам Внешнеторгового объединения.

4. МАРКИРОВКА

4.1. Каждая упаковочная единица продукции должна иметь маркировку, характеризующую ее.

4.2: Маркировка должна быть хорошо видимой и разборчивой.  Цвет краски, используемой для маркировки, должен быть контрастным цвету тары.

Для нанесения маркировки должна быть использована несмываемая краска.

Маркировка должна быть устойчивой к атмосферным воздействиям.

4.3Способы нанесения маркировки

а)	непосредственно на тару маркировочными печатными машинами;

б)	непосредственно на тару по трафарету;

в)	наклейка бумажных этикеток и ярлыков, подвеска ярлыков;

г)	наборными шрифтами для нанесения номера партии, даты и т. п.

Способ нанесения маркировки в зависимости от вида применяемой тары должен быть указан в нормативно-технической документации на конкретный пестицид.

4.4Место нанесения маркировки

4.4.1. Маркировку, характеризующую продукцию, наносят на тару в местах, указанных в табл. 5.

Таблица 5

| Вид тары | Место нанесения маркировки, характеризующей продукцию |
| --- | --- |
| Бочки Барабаны Банки Бутылки Баллоны Канистры Контейнеры специальные Мешки, пакеты Обрешетки, ящики Фляги Флаконы, бутылки | Торцовая или цилиндрическая поверхность Цилиндрическая или торцовая поверхность Цилиндрическая поверхность Цилиндрическая поверхность и ярлыки на горловине Цилиндрическая поверхность и ярлыки на горловине Боковая поверхность или торцовая поверхность Середина боковой поверхности Торцовая сторона и крышка Цилиндрическая поверхность Боковая или цилиндрическая поверхность |

Стр. 10 ГОСТ 14189—81

    - Кроме маркировки, характеризующей продукцию, на тару с пестицидом наносят предупредительную полосу, цветом присвоенным каждой группе пестицидов:

Красный  .  .    .   .   .   гербициды

Белый.   .  .  . .   . . . . .  дефолианты

черный	.... инсектициды (нематоциды, акарициды)

зеленый	.	..	.фунгициды

синий. . . . . . . . . . .протварители

желтый	..зооциды

Предупредительную полосу наносят непосредственно на тару несмываемой типографской или эмалевой краской.

4.4.3.Размер предупредительной полосы:

для тары вместимостью более 50 дм3 — 400Х40±10 мм или две полосы на одном уровне размером по 200Х40±10 мм;

для тары вместимостью от 50 до 10 дм3 — одну полосу размером 100Х20±5 мм;

для тары вместимостью 5—1 дм3 — 50х10±2 мм;

для тары вместимостью менее 1 дм3, предназначенной для товаров бытовой химии, размер предупредительной полосы устанавливают по согласованию с потребителем.

Для пестицидов, обладающих комбинированным действием, по согласованию с потребителем наносят предупредительные полосы соответствующих цветов на этикетку с краткой инструкцией по применению пестицида. Размер предупредительных полос должен быть 100Х20±5 мм.

    - Предупредительную полосу наносят в местах, указанных в табл. 6.

Предупредительную полосу наносят на цилиндрические поверхности тары вдоль образующей, на картонные барабаны и бочки допускается наносить ее также перпендикулярно образующей, а на мешки и пакеты — на боковую поверхность со стороны маркировки.

Таблица 6

| Вид тары | Место нанесения полосы |
| --- | --- |
| Бочки стальные, полимер- вые Баллоны Барабаны и банки стальные, барабаны стальные гофрированные | Цилиндрическая поверхность между концевым обручем и обручем катания против наливного отверстия Цилиндрическая поверхность Торцовая поверхность с загрузочным отверстием (на крышке) |

ГОСТ 14189—81 Стр. 11

Продолжение табл. 6

| Вид тары | Место нанесения полосы |
| --- | --- |
| Барабаны картонные навивные Барабаны фанерные Бутыли Канистры Мешки, пакеты, коробки Обрешетки, ящики (предохранительные) Флаконы Фляги Контейнеры специальные | Цилиндрическая поверхность вблизи загрузочного отверстия Цилиндрическая поверхность между крайним и средним обручем со стороны маркировки Коническая поверхность Боковая поверхность Боковая поверхность Торцовая сторона и крышка Баковая или цилиндрическая поверхность Цилиндрическая поверхность Боковая поверхность |

4.5. Реквизиты маркировки

    - На каждую упаковочную единицу продукции в потребительской таре должна быть нанесена следующая маркировка:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование пестицида и номинальный процент действующего вещества в

нем: группа пестицида;

знаки опасности по ГОСТ 19433—74; масса нетто; номер партии;

дата изготовления;

обозначение нормативно-технической документации; надпись «Огнеопасно» или «Взрывоопасно» при наличии у препарата огнеопасных или взрывоопасных свойств.

    - Маркировка пестицидов, предназначенных в качестве товаров бытовой химии, должна быть указана в нормативно-технической документации на конкретный пестицид.

    - Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с дополнительными надписями, характеризующими продукцию:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование пестицида;

группа пестицида;

номер партии;

дата изготовления;

масса брутто и нетто;

обозначение нормативно-технической документации; надпись «Огнеопасно» или «Взрывоопасно» при наличии у препарата огнеопасных или взрывоопасных свойств; знаки опасности по ГОСТ 19433—74.

4.5.4 Внутрь каждого грузового места с пестицидами, предназначенными для использования в качестве товаров бытовой химии, должен быть вложен упаковочный лист с указанием

Стр. 12 ГОСТ 14139—81

наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;

наименования пестицида;

номера партии и даты изготовления;

количества фасовок в упаковке и массы нетто отдельной фасовки;

фамилии или номера упаковщика;	_

обозначения нормативно-технической документации;

цены и срока годности

4.6. Нанесение" инструкций по применению

4.6.1.К каждой упаковочной единице продукции в жесткой таре прочно, без перекосов и морщин, приклеивают краткую инструкцию по применению пестицида, напечатанную типографским или литографским способами.

Краткие инструкции по применению пестицида сверху защищают прозрачным нитролаком или карбамидной смолой, смешанной с отвердителем, или прозрачной липкой лентой так, чтобы края ленты заходили за края этикетки не менее чем на 5—10 мм, или другим влагопрочным покрытием.

Краткая инструкция по применению пестицида может быть нанесена также непосредственно на жесткую тару печатными машинами или трафаретами.

4.6.2.На бумажных мешках и пакетах инструкцию по применению печатают непосредственно на таре.

4.6.3.По согласованию с потребителем допускается краткие инструкции помещать в полиэтиленовые мешочки и привязывать к ушку пробки бочки, фляги, бутылки, вкладывать между полиэтиленовым вкладышем и бумажным или тканевым мешком или крышкой барабана.

4.6.4.Этикетки, ярлыки и инструкции по применению должны быть отпечатаны типографским или литографским способами на светлой бумаге.

4.6.5.Для наклеивания этикеток, ярлыков и инструкций по применению должен применяться клей, обеспечивающий прочное наклеивание, не портящий внешний вид тары и маркировки.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Пестициды транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действую ими на данном виде транспорта. При транспортировании железнодорожным транспортом должны быть использованы специально арендованные грузоотправителем крытые вагоны.

Допускается использование открытых видов транспортных средств, обеспечивающих защиту продукции от атмосферных осадков.

5.2.Транспортирование пестицидов пакетами осуществляют по ГОСТ 21929—76 на поддонах — по ГОСТ 9557—73.

ГОСТ 14189—31. Стр. 13

5.3. Не допускается совместное транспортирование пестицидов, с кормами, комбикормовыми и пищевыми продуктами.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

6.1, Пестициды следует хранить в складах, специально предназначенных для этой цели.

Склад должен обеспечивать защиту пестицида от воздействия прямых солнечных лучей, увлажнения, загрязнения и механического повреждения.

  - Пестициды должны храниться раздельно:

по назначению (инсектициды, гербициды, фунгициды и др.);

по наименованиям;

по препаративным формам.

  - Пестициды в зависимости от физико-химических свойств и вида тары хранят в картонных и полимерных коробках, ящиках, флягах, обрешетках на поддонах. Количество ярусов — не более трех.

Металлические и полимерные канистры хранят в вертикальном положении на поддонах. Количество ярусов — не более двух.

Мешки хранят на поддонах в три яруса.

  - Тару с пестицидами, укупоренную пробками, хранят пробка мл вверх.

  - Металлические барабаны, бочки вместимостью 50 дм3 и менее хранят на поддонах в три—четыре яруса.

Металлические барабаны вместимостью свыше 50 дм3 хранят на полу на поддонах в вертикальном положении или на станине отверстием вверх.

Металлические барабаны, бочки укладывают друг на друга , в три яруса. Допускается полимерные бочки укладывать друг на друга в два яруса.

Барабаны в обрешетках допускается устанавливать без стеллажей и поддонов в два яруса.

Картонные барабаны вместимостью до 50 дм3 хранят в несколько ярусов на стеллажах или штабелях высотой до 2 м.

  - Металлические баллоны хранят в вертикальном или горизонтальном положении на стеллажах или штабелях со специальными прокладками.

  - Требования к хранению пестицидов, предназначенных для использования в качестве товаров бытовой химии, должны быть установлены в нормативно-технической документации на конкретный пестицид.

  - Допускается в нормативно-технической документации на конкретный пестицид устанавливать дополнительные условия хранения.

Стр. 14 гост 14189-89

ГОСТ 14189—81. Стр. 15

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ НА ТАРУ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

ГОСТ 15860—70 Баллоны стальные сварные для сжиженных газов на давление до 6 кгс/см кв.

ГОСТ 6128—75 Банки металлические для химических продуктов.

ГОСТ 17065—77 Барабаны картонные навивные.

ГОСТ 5044—79 Барабаны тонкостенные для химических продуктов.

ГОСТ 9338—80 Барабаны фанерные.

ГОСТ 6247—79 Бочки стальные сварные с обручами катания на обечайке.

ГОСТ 5958—79 Бочки фанерно-штампованные.

ГОСТ 2226—75 Мешки бумажные.

ГОСТ 8828—75 Бумага двухслойная упаковочная. Общие технические условия. ГОСТ 8273—75 Бумага оберточная.

ГОСТ 515—77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая.

ГОСТ 1868—72 Веревка из лубяных волокон.

ГОСТ 79G3—75 Картон коробочный.

ГОСТ 7376—77 Картон гофрированный. Технические условия.

ГОСТ 3560—73 Лента стальная упаковочная.

ГОСТ 506—71 Лента стальная холоднокатаная из низкоуглеродистой стали.

ГОСТ 3282—74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения.

ГОСТ 5799—78 Фляги для лакокрасочных материалов.

ГОСТ 18573—78 Ящики деревянные для продукции химической промышленности. ГОСТ 10354—73 Пленка полиэтиленовая.

ГОСТ 16272—72 Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая. ГОСТ 7730—74 Пленка целлюлозная.

ГОСТ 5244—79 Стружка древесная.

ГОСТ 9557—73 Поддон плоский деревянный с размерами 800x1200 мм.

ГОСТ 21929—76 Транспортирование грузов пакетами. Общие требования.

РАЗРАБОТАН Министерском химической промышленности.™

ИСПОЛНИТЕЛИ

Р. П. Буланкин, Ю. Н. Сапожков

ВНЕСЕН  Министерством химической промышленности

Член Коллегии В. Ф. Ростунов

УТВЕРЖДЕНИИ ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 июня 1981 г- № 3190

# Цена 5 коп.

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

|  |  | Единица |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Величина | Наименование | Обозначение |
|  |  | русское | международное |
| ДЛИНА | метр | м | 111 |
| МАССА | килограмм | кг | kg |
| ВРЕМЯ | секунда | с | S |
| СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА | ампер | А | А . |
| ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ |  |  | К |
| ТЕМПЕРАТУРА | Кельвин | К |  |
| КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА | моль | моль | mol |
| СИЛА СВЕТА | кандела | кд | cd |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ |  |
| Плоский угол | радиан | рад | rad . |
| Телесный угол | стерадиан | ср | sr |

## ПРОИЗВОДНЫЕ  ЕДИНИЦЫ  СИ ИМЕЮЩИЕ  СОБСТВЕННЫЕ

## НАИМЕНОВАНИЯ

| Величина | Единица | Выражение производной единицы |
| --- | --- | --- |
|  | наименование | обозначение | Через другие единицы СП | Через основные единицы СИ |
| Частот» | герц | Гц | — | с-¹ |
| Сила | ньютон | Н | — | м•кг• с-² |
| Давление | паскаль' | Па | Н/м2 | м -¹ •кг •с-•² |
| Энергия, работа, количество теплоты | джоуль | ДЖ | Ни | м²•кг•с-² |
| Мощность, поток энергии | ватт | Вт | Дж/с | м²•кг•с-³ |
| Количество электричества, |  |  |  |  |
| Электрическим заряд | кулон | Кл | А.с | с•А |
| Электрическое напряжение, |  |  |  |  |
| электрический потенциал | вольт | В | Вт/А | м² •кг•с -³А-¹ |
| Электрическая емкость | фарад | Ф | Кл/В | м-2 •кг-1•с4 •А1 |
| Электрическое сопротивление | ом | Ом | В/А | м² •кг•с •А ˉ² |
| Электрическая проводимость | сименс | См | А/В | м_2•кгˉ¹•с1А² |
| Поток магнитной индукции | г.сбср | Вб | В с | м²•кг•с -А-¹ |
| Магнитная индукция | тесла | Т.т | Вб/ мг | кг•с_г•Аˉ¹ |
| Индуктивность | генри | Гн | Вб/А | м²•кг• сˉ² •Аˉ² |
| ( ВОТОНОИ поток | люмен | лм ' | — | кд•ср |
| Освещенность | люкс | лк | — | м-²кд•ср |
| Активность нуклида | беккерель | Бк | — | с-1 |
| Доза излучения | грэй | Гр | — | м² -с ² |

В эти два выражения входят, наравне с основными единицами СИ, дополнительная единица-стерадиан.