ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ. ПОЧВЫ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КЛАССИФИКАЦИИ ПОЧВ ПО ВЛИЯНИЮ НА НИХ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ГОСТ 17.4.3.06—86

(СТ СЭВ 5301-85)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 502.3 : 006.354                                                                                                                                   Группа Т58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ОХРАНА ПРИРОДЫ. ПОЧВЫ Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ Nature protection. Soils. General requirements for the classification of soils in accordance with the impact of chemical pollutants on them ОКСТУ 0017 | ГОСТ 17.4.3.06—86 (СТ СЭВ 301-85) |
| --- | --- |

Дата введения  01.07.87

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ.

1.	Классификацию почв по степени загрязнения проводят по предельно-допустимым количествам (ПДК) химических веществ в почвах и их фоновому содержанию (см. приложение).

2.	По степени загрязнения почвы следует подразделять на:

1)	сильнозагрязненные;

2)	среднезагрязненные;

3)	слабозагрязненные.

2.1.	К сильнозагрязненным относят почвы, содержание загрязняющих веществ в которых в несколько раз превышает ПДК, имеющие, под воздействием химического загрязнения, низкую биологическую продуктивность, существенное изменение физико- механических, химических и биологических характеристик, в результате чего содержание химических веществ в выращиваемых культурах превышает установленные нормы.

2.2.	К среднезагрязненным относят почвы, в которых установлено превышение ПДК без видимых изменений в свойствах почв.

2.3.	К слабозагрязненным относят почвы, содержание химических веществ в которых не превышает ПДК, но выше естественного фона.

3.	Степень устойчивости почвы к химическим загрязняющим веществам оценивают по отношению к конкретному химическому загрязняющему веществу или группе веществ, которыми загрязнена исследуемая почва. При этом следует различать:

- педохимически активные вещества, создающие кислотнощелочные и окислительно-восстановительные условия в почвах и воздействующие таким образом на общую почвенно-геохимическую обстановку. Это преимущественно макроэлементы и их соединения, ухудшающие качество почвы и ее плодородие;

- биохимически активные вещества, воздействующие в первую очередь на организмы (микрофлору, растения, животных);

- вещества, способные находиться в почве в таких формах, которые ведут к их миграции в атмосферный воздух, растительность, поверхностные, грунтовые и подземные воды.

  - По степени устойчивости к химическим загрязняющим веществам и по характеру ответных реакций почвы (см. приложение) следует подразделять на:

    - очень устойчивые;

    - среднеустойчивые;

    - малоустойчивые.

  - Степень устойчивости почвы к химическим загрязняющим веществам характеризуется следующими основными показателями:

    - гумусного состояния почв;

    - кислотно-основным свойствам;

    - окислительно-восстановительным свойствам;

    - катионно-обменным свойствам;

    - биологической активности;

    - уровня грунтовых вод;

    - доли веществ в почве, находящихся в растворимой форме.

5.1. При оценке устойчивости почв к химическим загрязняющим веществам необходимо учитывать следующие показатели:

1) показатели, характеризующие сезонные или краткосрочные (2—5 лет) изменения свойств почв и необходимые для оценки текущего состояния почвенного покрова в связи с прогнозированием урожайности и рекомендациями по сезонному внесению удобрений и пестицидов, поливу и другим мерам повышения урожая текущего года. Краткосрочные изменения свойств почв диагностируются по динамике влажности, величине рН, составу почвенных растворов, дыханию почв, содержанию доступных растениям питательных веществ;

2) показатели долгосрочных изменений, проявляющихся в течение 5—10 лет и более, отражающие неблагоприятные тенденции изменения свойств в результате загрязнения. Они включают периодические измерения содержания и запаса гумуса, отношение углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот, эрозионные  потери   почвы, структурное   состояние, состав обменных катионов, общую щелочность, кислотность, содержание солей;

3) показатели ранней диагностики развития (появления) неблагоприятных изменений свойств почв, пригодные для биологических тестов, микроморфологических наблюдений, анализов водно-солевого, окислительно-восстановительного и кислотно-щелочного режимов почвы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИИ НА СВОЙСТВА ПОЧВ

Коэффициент концентрации загрязнения почвы Нс вычисляют по формуле

Нс=или Нс =,

где С — общее содержание загрязняющих веществ;

Сф — среднее фоновое содержание загрязняющих веществ;

Спдк — содержание предельно-допустимых количеств загрязняющих веществ.

Интегральный показатель полиэлементного загрязнения почвы HCj вычисляют по формуле

Нс= ,

где Cj — сумма контролируемых загрязняющих веществ;

Сфj — сумма фонового содержания загрязняющих веществ. Коэффициент    ответной реакции (Ар) по влиянию химического загрязнения на состояние почв вычисляют по формуле

Кр=,

Аф

где А и Аф — контролируемые параметры свойств в загрязненной и фоновой пробе.

__________

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды

ИСПОЛНИТЕЛИ

Э. И. Гапанюк, канд. биол. наук; С. Г. Малахов, канд. физ.-мат. наук; В. А. Борзилов, канд. физ.-мат. наук; А. Н. Шаньгина; Е. П. Вирченко; Н. Н. Лазарева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по стандартам от 3 ноября 1986 г. № 3373

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5301—85

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор А. А. Зимовнова

Технический редактор М. И. Максимова

Корректор В. И. Кануркина

Сдано в наб. 28.11.86 Подп. в печ. 11.02.87 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,23 уч.-изд. л. Тир. 25 000	Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840. Москва, ГСП. Новопресненский пер.. 3 Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 3. Зак. 3040