ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ЗЕМЛИ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ

ГОСТ 17.5.3.03-80

Издание официальное

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

## Москва

УДК 502.3:006.354                                                                                                                                                          Группа ТОО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Охрана природы	ГОСТ

ЗЕМЛИ	17.5.3.03-80

Общие требования к гидролесомелиорации

Nature protection. Lands. General reguirements for

forest hydroamelioration

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 августа 1980 г. № 4368 срок введения установлен

с 01.01.1982 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к гидролесомелиорации на избыточно увлажненных землях государственного лесного фонда, из которого выделяют гидролесомелиоративный фонд.

Стандарт распространяется на выбор объектов, проектирование и проведение гидролесомелиоративных мероприятий.

Пояснения к терминам, применяемым в настоящем стандарте, даны в справочном приложении.

2. Гидролесомелиоративный фонд государственного лесного фонда включает:

избыточно увлажненные земли, на которых должны быть проведены гидролесомелиоративные мероприятия;

избыточно увлажненные мелиорируемые земли, на которых проведены гидролесомелиоративные мероприятия, требующие постоянного ухода с целью поддержания благоприятных условий охраны и рационального использования лесов.

3. Выбор объектов гидролесомелиорации осуществляют с учетом:

рационального использования земель, лесов, вод, фауны, флоры;

сохранения заповедников, заказников, памятников природы, создания национальных парков, экономических факторов.

4. Гидролесомелиоративный фонд определяют по границам выделов избыточно увлажненных земель и наносят на лесоустроительные планы.

5. Гидролесомелиоративные мероприятия проводят в зависимости от установленного деления на группы лесов (см. таблицу).

| Группа лесов | Цель гидролесомелиорации | Гидролесомелиоративные мероприятия |
| --- | --- | --- |
| I и II группы за исключением территорий государственных заповедников, заказников, памятников природы, национальных парков | Повышение продуктивности леса, интенсификация полезных функций леса и лесного хозяйства | Создание систематической осушительной сети на избыточно увлажненных землях государственного лесного фонда |
| III группа | Создание и улучшение условий доступности и освоения лесов для интенсификации лесного хозяйства | Создание выборочной осушительной сети на избыточно увлажненных землях государственного лесного фонда в один или в два этапа Первый этап: прокладывают проводящие и оградительные каналы Второй этап: прокладывают регулирующие каналы |

6. Гидролесомелиоративные мероприятия не проводят на землях государственного лесного фонда, не подлежащих лесохозяйственному освоению в соответствии с очередным лесоустройством.

7. Система гидролесомелиоративных мероприятий должна включать следующие функциональные части: мелиоративную, транспортную, эксплуатационную, противопожарную, биотехническую.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Гидролесомелиорация | Комплекс мероприятий, проводимых на избыточно увлажненных землях государственного лесного фонда, направленных на улучшение использования природных ресурсов и охрану природы посредством регулирования водного режима земель |
| Избыточно увлажненные земли | Болота и заболоченные земли государственного лесного фонда, сформировавшиеся в условиях постоянного или временного переувлажнения, характеризующиеся болотными и заболоченными органическими и минеральными почвами |
| Гидролесомелиоративный фонд | Избыточно увлажненные земли государственного лесного фонда, характеризующиеся пониженной производительностью вследствии избытка влаги |
| Систематическая осушительная сеть | Каналы, размещенные равномерно по всей осушаемой площади |
| Выборочная осушительная сеть | Каналы, размещение которых определяется целевым назначением гидролесомелиоративных мероприятий |

| Величина | Единица |
| --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |
|  |  | Международное | Русское |
| ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ |
| Длина | Метр | m | м |
| Масса | Килограмм | kg | кг |
| Время | Секунда | s | с |
| Сила электрического тока | Ампер | A | А |
| Термодинамическая температура | Кельвин | K | кг |
| Количество вещества | Моль | mol | моль |
| Сила света | Кандела | cd | кд |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ |
| Плоский угол |  | радиан | rad | рад |
| Телесный угол |  | стерадиан | sr | ср |
| ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ |
|  | Единица | Выраж. через основные и дополн. Ед. СИ |
| Величина | Обозначение |  |
|  | Наименова-ния | Междуна-родное | Русское |  |
| Частота | герц | Hz | Гц | с-1 |
| Сила | ньютон | N | Н | М-КГ-С-2 |
| Давление | паскаль | Ра | Па | М-1 .. кгс~2 |
| Энергия | джоуль | J | Дж | м2кг С-2 |
| Мощность | ватт | W | Вт | м2кгс~3 |
| Количество электричества | кулон | С | Кл | с А |
| Электрическое напряжение | *вольт | V | В | м2-кг-с~3 • А"1 |
| Электрическая емкость | фарад | F | Ф | м-?кг-'.с4 А2 |
| Электрическое сопротивление | ом |  | Ом | м2-кг с-3 • А""2 |
| Электрическая проводимость | сименс | S | См | М-2КГ-..СЗ.Д2 |
| Поток магнитной индукции | вебер | Wb | Вб | м2 • КГ - С"2 А"1 |
| Магнитная индукция | тесла | т | Тл | кг С-2 А-1 |
| Индуктивность | генри | н | Гн | м2- кг-с-2 • А~* |
| Световой поток | люмен | lm | лм | кд • ср |
| Освещенность | люкс . | 1х | лк | м"2 • кд • ср |
| Активность радионуклида | беккерель | Bq | Бк | С-1 |
| Поглощенная доза ионизирующего излучения | грэй | Gy | Гр | м2-с-2 |
| Эквивалентная доза излучения | зивеот | Sv | Зв | м2.с~* |

Редактор Р. С. Федорова

Технический редактор Г. А. Макарова

Корректор Е. И. Евтеева

Сдано в наб. 29.09.80 Подп. в печ. 29.10.80 0,5 л. 0,27 уч.-изд, л, Тир. 30000