ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ГИДРОСФЕРА

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ

ДЛЯ ОРОШЕНИЯ

ГОСТ 17.1.2.03-90

(СТ СЭВ 6457-88)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

УДК 502.3:006.354                                                                                                                                                                        Группа ТОО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Охрана природы ГИДРОСФЕРА Критерии и показатели качества воды для орошения Nature protection. Hydrosphere. Criteria and quality characteristics of water for irrigation ОКСТУ 0017 |  |
| --- | --- |

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт устанавливает единые критерии оценки и номенклатуру показателей качества воды для орошения.

Требования к сточным водам для орошения — по ГОСТ 17.4.3.05—86.

- Для обеспечения комплексной оценки качества воды для орошения следует учитывать агрономические, технические и экологические критерии:

  - Агрономические критерии должны определять качество воды для орошения по ее воздействию на:

    - урожайность сельскохозяйственных культур по валовому сбору и интенсивности развития;

    - качество сельскохозяйственной продукции, в особенности на формирование ее полноценности, доброкачественности и сохранности;

    - почвы — с целью сохранения и повышения плодородия и предотвращения процессов засоления, осолонцевания, содообразования, слитизации и нарушения биологического режима.

  - Технические критерии должны определять качество воды для орошения по воздействию на сохранность и эффективность эксплуатации гидромелиоративных систем и их составных частей.

Экологические критерии должны определять качество воды для орошения с учетом необходимости обеспечения безопасной санитарно-гигиенической обстановки на данной территории и охраны окружающей среды. Номенклатура показателей должна обеспечивать комплексную оценку качества воды для орошения с достаточной полнотой по всем трем критериям, исходя из необходимости высокоэффективного и стабильного функционирования агроэкосистемы, получения максимально возможного количества сельскохозяйственной продукции требуемого качества и охраны окружающей среды.

- Показатели качества воды для орошения следует подразделять на две группы:

  - показатели первой группы характеризуют свойства воды для орошения и содержание веществ, необходимых в определенных количествах для нормального функционирования агроэкосистемы (см. приложение 1);

  - показатели второй группы отражают свойства воды для орошения и содержание веществ, оказывающих при определенных условиях отрицательное воздействие на отдельные компоненты агроэкосистемы (см. приложение 2).

Примечание. Приоритетные группы показателей приведены в прило¬жениях 1 и 2.      Нормирование показателей качества воды для орошения следует осуществлять в соответствии с агрономическими, техническими и экологическими критериями с учетом:

  - особенностей климата, состава, свойств и емкости поглощения почв;

  - дренированности территории;

  - глубины залегания и химического состава подземных вод;

  - солеустойчивости сельскохозяйственных культур;

  - технологии орошения.

- Для показателей первой группы следует устанавливать оптимальный диапазон и предельно допустимое значение, для показателей второй группы — предельно допустимое значение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                      Обязательное

| Микроэлементы, мг/дм³ | Молибден | 24 | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цинк* | 23 | + | + |
|  | Кобальт * | 22 | + | + |
|  | Фтор * | 21 | + | + |
|  | Бор* | 20 | + | + |
|  | Медь* | 19 | + | + |
|  | Железо * | 18 | + | + |
|  | Марганец* | 17 | + | + |
| Анионы, мг/дм³ | PO* | 16 | + | + |
|  | NO* | 15 | + | + |
|  | NO* | 14 | + | + |
|  | HCO* | 13 | + | + |
|  | CO* | 12 | + | + |
|  | S O | 11 | + | + |
|  | Cl–* | 10 | + | + |
| Катионы, мг/дм | Mg²+* | 9 | + | + |
|  | NH4+ | 8 | + | + |
|  | Ca²+* | 7 | + | + |
|  | K+* | 6 | + | + |
|  | Na+* | 5 | + | + |
| Сумма растворенных веществ, мг/дм³* | 4 | + | + |
| Удельная электроводность, мкС·ом | 3 | + | + |
| Водородный* показатель (pH) | 2 | + | + |
| Температура, °С | 1 | + | + |
| Критерии оценки качества вод | Сохранение и повышение плодородия почв, в том числе предупреждение процессов засоления, осолонцевания, содообразования ,слитизации и нарушения биологического режима почв | Обеспечение плановой урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе продуктивности и интенсивности развития |
|  | Агрономические |
| Микроэлементы, мг/дм³ | Молибден | 24 | + | ‌–‌ |
|  | Цинк* | 23 | + | – |
|  | Кобальт * | 22 | + | – |
|  | Фтор * | 21 | + | – |
|  | Бор* | 20 | + | – |
|  | Медь* | 19 | + | – |
|  | Железо * | 18 | + | + |
|  | Марганец* | 17 | + | + |
| Анионы, мг/дм³ | PO* | 16 | + | + |
|  | NO* | 15 | + | + |
|  | NO* | 14 | + | + |
|  | HCO* | 13 | + | + |
|  | CO* | 12 | + | + |
|  | S O | 11 | + | + |
|  | Cl–* | 10 | + | – |
| Катионы, мг/дм | Mg²+* | 9 | + | + |
|  | NH4+ | 8 | + | + |
|  | Ca²+* | 7 | + | + |
|  | +* | 6 | + | – |
|  | Na+* | 5 | + | + |
| Сумма растворенных веществ, мг/дм³* | 4 | + | + |
| Удельная электроводность, мкС·ом | 3 | + | + |
| Водородный* показатель (pH) | 2 | + | + |
| Температура, °С | 1 | + | + |
| Критерии оценки качества вод | Обеспечение необходимого качества сельскохозяйственной продукции, в том числе полноценности, доброкачественности, сохранности | Обеспечение сохранности и долговечности элементов гидромелиоративных систем, в том числе предупреждение процессов коррозии, зарастания, биообрастания, заиления |
|  | Агрономические | Технические |
| Микроэлементы, мг/дм³ | Молибден | 24 | + | + |
|  | Цинк* | 23 | + | + |
|  | Кобальт * | 22 | + | + |
|  | Фтор * | 21 | + | + |
|  | Бор* | 20 | + | + |
|  | Медь* | 19 | + | + |
|  | Железо * | 18 | + | + |
|  | Марганец* | 17 | + | + |
| Анионы, мг/дм³ | PO* | 16 | + | + |
|  | NO* | 15 | + | + |
|  | NO* | 14 | + | + |
|  | HCO* | 13 | + | – |
|  | CO* | 12 | + | – |
|  | S O | 11 | – | – |
|  | Cl–* | 10 | ‌– | – |
| Катионы, мг/дм | Mg²+* | 9 | – | – |
|  | NH4+ | 8 | + | + |
|  | Ca²+* | 7 | – | – |
|  | K+* | 6 | – | – |
|  | Na+* | 5 | – | – |
| Сумма растворенных веществ, мг/дм³* | 4 | + | – |
| Удельная электроводность, мк С·ом | 3 | + | – |
| Водородный* показатель (pH) | 2 | + | + |
| Температура, °С | 1 | – | – |
| Критерии оценки качества вод | Охрана объектов окружающей природной среды, в том числе поверхностных, подземных вод и почв | Обеспечение безопасной санитарно-гигиенической обстановки |
|  | Экологические |

Примечание. Знак «+» означает, что показатель подлежит нормированию, знак «—»— показатель не подлежит нормированию, знак «*» — приоритетные показатели качества оросительной воды

| Пестициды | 25 | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели агрессивности | 24 | – | – | – |
| Радиоактивные вещества | 23 | + | + | + |
| Стронций, мг/дм3 | 22 | + | + | + |
| Ванадий, мкг/дм3 | 21 | + | + | + |
| Никель, мкг/дм3* | 20 | + | + | + |
| Висмут, мг/дм3 | 19 | + | + | + |
| Вольфрам, мг/дм3 | 18 | + | + | + |
| Бериллий, мкг/дм3 | 17 | + | + | + |
| Литий, мг/дм3 | 16 | + | + | + |
| Алюминий, мкг/дм3 | 15 | + | + | + |
| Хром общий*, мкг/дм3 | 14 | + | + | + |
| Мышьяк, мкг/дм3 | 13 | + | + | + |
| Селен, мкг/дм3 | 12 | + | + | + |
| Кадмий, мкг/дм3* | 11 | + | + | + |
| Ртуть, мкг/дм3* | 10 | + | + | + |
| Свинец, мкг/дм3* | 9 | + | + | + |
| Детергенты | 8 | + | + | + |
| Производные нефти, мг/ дм3 | 7 | + | + | + |
| Фенолы, мг/дм3 | 6 | + | + | + |
| БПК5, мгО2/дм3 | 5 | + | + | + |
| Взвешенные вещества, мг/дм³ | 4 | + | – | – |
| Численность гельминтов | 3 | + | – | – |
| Колииндекс, количество бактерий в 1 дм³* | 2 | + | – | – |
| Патогенные микроорганизмы* | 1 | + | + | + |
| Критерии оценки качества вод | Сохранение и повышение плодородия почв, в том числе предупреждение процессов засоления, осолонцевания, содообразования ,слитизации и нарушения биологического режима почв | Обеспечение плановой урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе продуктивности и интенсивности развития | Обеспечение необходимого качества сельскохозяйственной продукции, в том числе полноценности, доброкачественности, сохранности |
|  | Агрономические |
| Пестициды | 25 | + | + | + |
| Показатели агрессивности | 24 |  |  |  |
| Радиоактивные вещества | 23 | + | + | + |
| Стронций, мг/дм3 | 22 | + | + | + |
| Ванадий, мкг/дм3 | 21 | + | + | + |
| Никель, мкг/дм3* | 20 | + | + | + |
| Висмут, мг/дм3 | 19 | + | + | + |
| Вольфрам, мг/дм3 | 18 | + | + | + |
| Бериллий, мкг/дм3 | 17 | + | + | + |
| Литий, мг/дм3 | 16 | + | + | + |
| Алюминий, мкг/дм3 | 15 | + | + | + |
| Хром общий*, мкг/дм3 | 14 | + | + | + |
| Мышьяк, мкг/дм3 | 13 | + | + | + |
| Селен, мкг/дм3 | 12 | + | + | + |
| Кадмий, мкг/дм3* | 11 | + | + | + |
| Ртуть, мкг/дм3* | 10 | + | + | + |
| Свинец, мкг/дм3* | 9 | + | + | + |
| Детергенты | 8 | + | + | + |
| Производные нефти, мг/ дм3 | 7 | + | + | + |
| Фенолы, мг/дм3 | 6 | + | + | + |
| БПК5, мгО2/дм3 | 5 | + | + | + |
| Взвешенные вещества, мг/дм³ | 4 | + | + | + |
| Численность гельминтов | 3 | + | + | + |
| Колииндекс, количество бактерий в 1 дм³* | 2 | + | + | + |
| Патогенные микроорганизмы* | 1 | + | + | + |
| Критерии оценки качества вод | Обеспечение сохранности и долговечности элементов гидромелиоративных систем, в том числе предупреждение процессов коррозии, зарастания, биообрастания, заиления | Охрана объектов окружающей природной среды, в том числе поверхностных, подземных вод и почв | Обеспечение безопасной санитарно-гигиенической обстановки |
|  | Технические | Экологические |

Примечание. Знак «+» означает, что показатель подлежит нормированию, знак «—» — показатель не подлежит нормированию, знак «*» — приоритетные показатели качества оросительной воды

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.   Постановлением Государственного Комитета СССР по охране природы от 10.12.90 № 47 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6457—88 «Требования к оценке качества вод для орошения» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.07.91

2.  Срок проверки— 1997 г.. периодичность проверки — 5 лет

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который , дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 17.4.3.05 –86 | Вводная часть |