ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

ЗАПАДНО - СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

(ЗАПСИБНИИ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

КОМПЛЕКСНОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИМЕЮЩИХ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

НОВОСИБИРСК 1985

Оглавление

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ	1

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

2. ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	5

3. ФУНКЦИИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	6

3.2. Органы санитарно-эпидемиологической службы Минздрава СССР.	7

3.4. Органы народного контроля	8

3.5.Центры (лаборатории) по контролю загрязнения природной среда Госкомгидромета	8

3.6. Органы Центрального статистического управления СССР	9

3.7. Органы ведомственного контроля.	10

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ	10

5. ПРОГРАММА РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	11

5.2. Проверка наличия и выполнения годовых и пятилетних планов по охране атмосферного воздуха.	12

5.3. Проверка санитарно-промышленной лаборатории по вопросам охраны атмосферного воздуха.	14

5.4. Проверка первичной отчетной документации.	15

5.4.7. Качество ведения формы № ПОД-3:	17

5.6. Проверка наличия и соблюдения установленных нормативов ПДВ (ВСВ	17

5.9. Проверка состояния работ по контролю выбросов от автотранспорта.	22

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ	22

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	23

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	25

Приложение I.	28

РАЗРАБОТАНЫ:

Западно - Сибирским научно-исследовательским институтом (ЗапСибНИИ).

Директор института, к.ф.- м.н. Пушистов П.Ю.

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Быков А.П., к.т.н. (научный руководитель и ответственный исполнитель).

Олисеевец Е.Л., к.х.н. (ответственный исполнитель).

СОГЛАСОВАНЫ:

Заместителем директора Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова С.И. Зачеком, 26.09.1965 г.

УТВЕРВДЕНЫ к АПРОБИРОВАНИЮ:

Начальником Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Госкомгидромете Ю.С.Цатуровым, 21.10.1965г.

Замечания, предложения и рекомендации по улучшению Методических указаний просим направлять по адресу: 630079, г. Новосибирск, 99, ул. Советская, 30, ЗапСибНИИ.

УДК 551.510.42:658

Настоящие методические указания разработаны в развитие "Положения о порядке взаимодействия органов государственного контроля за охраной атмосферного воздуха", "Положения о Совете по координации деятельности органов государственного контроля за охраной атмосферного воздуха", в соответствии с Законом СССР "Об охране атмосферного воздуха", директивными документами /1-5/, а также планом и программой работ по проблеме ГКНТ 0.85.04.

Методические указания устанавливают порядок взаимодействия государственных органов, осуществляющих контроль за охраной атмосферного воздуха, и определяют требования к организации работ и оформлению результатов проводимых комплексных обследований промышленных предприятий, организаций и учреждений (в дальнейшем, предприятий) по вопросам охраны атмосферного воздуха.

# I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.I. Под комплексным обследованием предприятий понимается глубокое, полное и всестороннее рассмотрение деятельности предприятий по всем направлениям охраны атмосферного воздуха, проводимое Советами народных депутатов, их исполнительными и распорядительными органами совместно с органами, специально уполномоченными осуществлять государственный контроль за охраной атмосферного воздуха, - Государственной инспекцией по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения СССР, Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел СССР, органами народного контроля, Центрами по контролю загрязнения природной среды Госкомгидромета, органами статистического управления СССР, Государственного планового комитета СССР с целью.

I.I.I. Усиления Государственного контроля за соблюдением предприятиями законодательства Союза ССР, постановлений Совета Министров СССР, решений, распоряжений и указаний местных советских и партийных органов, органов Государственного контроля и приказов вышестоящей отраслевой организации.

I.I.2. Исключения дублирования и обеспечения более тесного взаимодействия всех органов и служб, призванных контролировать деятельность предприятий по охране атмосферного воздуха.

I.I.3. Повышения действенности инспекторских проверок воздухоохранной деятельности предприятия.

I.I.4. Обеспечения партийных, советских и народнохозяйственных организаций оперативной и комплексной информацией о деятельности предприятий по охране атмосферного воздуха в рамках законодательных актов.

I.I.5. Повышения требовательности к лицам, виновным в нарушении законодательства СССР об охране атмосферного воздуха, соответствующих постановлений партии и правительства, решений Верховного Совета СССР и его Президиума по вопросам охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов и других директивных документов.

  - Вышеперечисленные органы государственного контроля (п.1.1.) могут привлекать, с согласия руководителей министерств, государственных комитетов и ведомств, а также предприятий для участия в проведении комплексных обследований: органы ведомственного контроля, специалистов метрологической службы, научно-исследовательских институтов, лабораторий, представителей общественных организаций и т.д.

  - Контролирующие органы осуществляют комплексное обследование в установленном порядке государственного контроля за охраной атмосферного воздуха и в соответствии с функциями, правами и обязанностями этих органов.

1.4. Координацию работ по государственному контролю за охраной атмосферного воздуха, проводимых указанными органами, осуществляет Государственная инспекция по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среда (в дальнейшем, Государственная инспекция).

1.5. Комплексное обследование предприятия проводятся согласно плану комплексного обследования предприятий, разработанному Государственной инспекцией и согласованному со всеми контролирующими органами, принимающими участие в проведении комплексного обследования.

1.6. План комплексного обследования предприятий утверждается исполнительным комитетом местных Советов народных депутатов.

1.7. Периодичность комплексных обследований предприятий устанавливает Государственная инспекция по согласованию с другими контролирующими органами.

1.8.Председателем комиссии является представитель органов Государственной инспекции.

1.9.Комиссия по проведению комплексного обследования формируется не позднее, чем за месяц до начала работы комиссии на предприятии. Председатель комиссии оповещает состав комиссии и руководство предприятия, на котором проводится обследование, о дате его проведения за три недели.

# 2. ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1.Проверка выполнения предприятием плановых заданий, мероприятий и правил, установленных законодательными актами и руководящими документами по охране атмосферного воздуха.

2.2. Проверка состояния учета видов и количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, правильности ведения первичного учета по формам №№ ПОД-1, ПОД-2, ДОД-3.

2.3.Проверка состояния ведения и достоверности данных статистической отчетности по форме № 2-тп (воздух), № I - воздух, № I - автотранспорт, а также материалов разовых инвентаризаций выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

2.4.Проверка соблюдения установленных нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов (ПДВ и ВСВ) загрязняющих веществ в атмосферу.

2.5.Проверка своевременного достижения проектной эффективности, состояния и соблюдения технологического режима работы существующих на предприятии систем пылегазоулавливания.

2.6.Проверка состояния работ по улавливанию загрязняющих веществ в газоочистных и пылеулавливающих установках.

2.7.Проверка хода внедрения мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию систем очистки газов, достижению конечных величин ПДВ.

2.8. Проверка состояния работы санитарно-промышленной лаборатории.

2.9.Проверка состояния работ по контролю выбросов загрязняющих веществ на источниках выбросов,

2.10. Проверка работ по унификации методов отбора и анализа проб за загрязняющих веществ при осуществлении работ по контролю за охраной атмосферного воздуха.

2.11. Проверка действенности мероприятий по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

2.12. Проверка состояния работ по строительству и вводу новых объектов по охране атмосферного воздуха.

# 3. ФУНКЦИИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Органы государственной инспекции по охране атмосферного, воздуха при Госкомгидромете.

- Органы государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Госкомгидромете (в дальнейшем, Государственная инспекция) руководствуются директивными и нормативными документами /1-8,11,13,14,17-22,24-26,34-37/, приказами и распоряжениями Госкомгидромета /23,44-46/ осуществляет следующие функции:

- Проверяют соблюдение предприятиями, независимо от их ведомственной принадлежности, законодательства Союза ССР, союзных и автономных республик, решений местных Советов народных депутатов и их исполнительных комитетов, постановлений, приказов и инструкций Госкомгидромета, Минздрава СССР, ГАИ МЕД СССР, директивных указаний министерств и ведомств, приказов и распоряжений руководства предприятий по вопросам охраны атмосферного воздуха.

- Проверяют выполнение годовых и пятилетних планов экономического и социального развития предприятий по охране атмосферного воздуха.

- Проверяют соблюдение требований по охране атмосферного воздуха от загрязнения при размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, сооружений и других объектов, при совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов и оборудования, влияющих на состояние атмосферного воздуха.

- Проверяют целенаправленное использование выделенных средств на строительство воздухоохранных объектов.

- Проверяют правильность ведения первичного учета и достоверность данных первичного учета по формам №№ ПОДЛ, ПОД-2, ПОД-3.

- Проверяют правильность ведения статистической отчетности по формам №№ 2-тп (воздух), и № 2- тп (воздух)- квартальная, № I- автотранспорт, № I - воздух. Проверяют достоверность отчетных данных, выявляют причины несвоевременного представления государственной отчетности и факты искажения отчетных данных.

3.1.8. Проверяют соблюдение нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов (ВДВ и ВСВ) загрязняющих веществ в атмосферу. Проверяют выполнение плановых мероприятий по достижению конечных нормативов ПДВ.

3.1.9. Проверяют соблюдение предприятиями правил эксплуатации газоочистных и пылеулавливающих установок, оснащенность предприятий газоочистным и пылеулавливающим оборудованием в соответствии с требованиями норм санитарной очистки промышленных выбросов в атмосферу.

3.1.10. Проверяют выполнение плановых заданий по строительству и вводу в эксплуатацию новых сооружений, оборудования и аппаратуры для очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, оснащенность приборами и методиками контроля источников выбросов и использование выделенных на эти цели средств.

3.1.11.Проверяют выполнение требований по охране атмосферного воздуха при хранении, транспортировке и захоронении загрязняющих веществ.

3.1.12.Проверяют организацию работ и эффективность мероприятий по краткосрочному регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

3.1.13.Обобщают все материалы по проведенному обследованию и оформляют акт комплексного обследования (Приложение I)

# 3.2. Органы санитарно-эпидемиологической службы Минздрава СССР.

3.2.1.Органы санитарно-эпидемиологической службы (в дальнейшем, СЭС) Минздрава СССР и Минздравом союзных и автономных республик руководствуются нормативными документами /1-5, 9,14,17-18,21, 25,35/, приказами и распоряжениями Минздрава СССР, союзных и автономных республик /47-49/ и осуществляют следующие функции:

3.2.2.Проверяют выполнение предприятиями законодательства СССР, союзных и автономных республик, решений Советов народных депутатов, а также приказов, инструкций Минздрава СССР и Минздравом союзных и автономных республик по санитарной охране атмосферного воздуха.

3.2.3.Проверяют соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил по охране атмосферного воздуха, включая охрану его от вредных физических воздействий, оказывающих отрицательное влияние на здоровье людей, на действующих предприятиях, при размещении, проектировании, вводе в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, сооружений и других объектов, при внедрении новых технологических процессов и оборудования, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха.

3.2.4.Проверяют правильность ведения на предприятиях первичного учета вредных физических воздействий на атмосферный воздух, отрицательно влияющих на здоровье людей; проверяют наличие и состояние оборудования и аппаратуры для учета указанных воздействий и соблюдение установленных сроков государственной аттестации этого оборудования и аппаратуры.

3.2.5.Проверяют соблюдение нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, входящих в состав выбросов; при отсутствии ПДК применяют, ОБУВ - ориентировочно безопасные уровни воздействия.

3.2.6.Проверяют работу санитарно-промышленной лаборатории, обеспеченность лаборатории нормативно-технической документацией на методы отбора и анализа проб, оснащенность ее современным аналитическим оборудованием и приборами (средствами измерений), предусмотренными методиками; в случае необходимости принимают решения проведения анализа контрольных проб.

3.2.7.Принимают участие в проверке полноты учета источников выбросов и полноты учета загрязняющих веществ, входящих в состав выбросов в атмосферу.

3.2.8. Принимают участие в проверке достоверности отчетных данных, на основе гигиенических прогнозов вносят замечания и предложения в годовые и пятилетние планы предприятия по охране атмосферного воздуха.

3.2.9.Принимают участие в проверке соблюдения нормативов ПДВ и ВСВ и планов мероприятий поэтапного снижения этих выбросов до установленных нормативов.

3.2.10. Принимают участие в проверке планов мероприятий по краткосрочному регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий, а также в проверке организации работ по выполнению мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ, с учетом гигиенической оценки их эффективности.

3.2.11.Принимают участие в проверке разрешений на выброс, выданных предприятиям органами Госкомгидромета и Минздрава СССР по проектным решениям вновь строящихся, реконструированных и расширяемых объектов на предприятии.

3.2.12. Принимают участие в проверке состояния работ по строительству и вводу новых систем и оборудования по охране атмосферного воздуха.

3.2.13. Принимают участие в проверке технических паспортов выбросов в атмосферу.

3.3. Органы Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел СССР.

3.3.1.Саганы Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел СССР (в дальнейшем, ГАИ МВД СССР) руководствуются директивными и нормативными документами /1-3,10, 14,17-18,21, 24-25,35,39-42/ и осуществляют следующие функции:

3.3.2.Проверяют соблюдение автомобильными и автотранспортными предприятиями, учреждениями и организациями, другими владельцами автотранспортных средств, станциями технического обслуживания автомобилей, владельцами индивидуального транспорта воздухоохранного законодательства, стандартов, норм и правил по охране атмосферного воздуха от загрязнения токсичными выбросами.

3.3.3.Проверяют выполнение предприятиями мероприятий по охране атмосферного воздуха от токсичных выбросов автотранспортных средств.

3.3.4.Проверяют оснащенность, исправность и использование приборов контроля - газоанализаторов и дымомеров.

3.3.5.Проверяют техническое состояние находящихся в эксплуатации автотранспортных средств и соответствие содержания загрязняющих веществ в выбросах автотранспортных средств установленным нормативам ПДВ (ВСВ).

3.3.6. Проверяют планы мероприятий поэтапного снижения выбросов до установленных нормативов ЦЦВ.

3.3.7. Проверяют состояние учетной документации по расчетным формам "Выброс автотранспорта" в соответствии с /II/.

3.3.8. Проверяют состояние и достоверность данных статистической отчетности о наличии и работе автотранспорта (Форма №1 - автотранспорт)

3.3.9. Проверяют правильность заполнения плановых форм № 02 ПОПР, № 02 попр ПЛ в части выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом.

3.3.10. Принимают участие в проверке мероприятий по краткосрочному регулированию выбросов в периоды НМУ в части, относящейся к работе автотранспортных средств.

3.3.11.При необходимости (выборочно) проводят контрольные анализы выбросов автотранспортных средств.

# 3.4. Органы народного контроля

3.4.1. Органы народного контроля руководствуются законодательными и нормативными документами /1,15-16/ и осуществляют следующие функции:

3.4.2. Принимают участие в проверке выполнения предприятиями законодательства Союза ССР, союзных и автономных республик, решений местных Советов народных депутатов и их исполнительных комитетов, решений и распоряжений комитетов народного контроля по вопросам охраны атмосферного воздуха.

3.4.3. Принимают участие в проверке выполнения государственных планов экономического и социального развития предприятий по охране атмосферного воздуха.

3.4.4. Принимают участие в проверке состояния работы по охране атмосферного воздуха на предприятиях с целью ее улучшения и воспитания сотрудников в духе строгого соблюдения государственной дисциплины и социалистической законности.

3.4.5. Принимают участие в проверке выполнения предприятиями мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды нормальных и неблагоприятных метеорологических условий.

3.5.Центры (лаборатории) по контролю загрязнения природной среда Госкомгидромета.

3.5.1.Центры (лаборатории) по контролю загрязнения природной среда Госкомгидромета (в дальнейшем, ЦКЗПС и ЛКЗПС) руководствуются нормативными документами / 1-5,14,17-20,22,25,27,29-31,34-38, 43-45/, приказами и распоряжениями Госкомгидромета и осуществляют следующие функции:

3.5.2.Проверяют выполнение годовых и пятилетних планов экономического и социального развития предприятий по охране атмосферного воздуха.

3.5.3. Проверяют правильность ведения первичного учета и достоверность данных первичного учета по формам №№ ПОД-I, ПОД-2; проверяют материалы инвентаризаций.

3.5.4.Проверяют правильность ведения статистической отчетности по формам №№ 2-тп (воздух) и 2-тп (воздух)- квартальная, № I -автотранспорт, № I - воздух, достоверность отчетных данных и выявляют причины несвоевременного представления государственной отчетности

и факты искажения отчетных данных.

3.5.5.Проверяют соблюдение нормативов ПДВ (ВСЕ); на предприятиях, для которых не разработаны нормативы, план - график разработки нормативов ПДВ (ВСВ).

3.5.6.Проверяют выполнение плановых мероприятий по достижению конечных нормативов ПДВ.

3.5.7.Проверяют выполнение плановых заданий по строительству и вводу в эксплуатацию новых сооружений, оборудования и аппаратуры для очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, оснащенность приборами и методиками контроля источников выбросов и использование выделенных на эти цели средств.

3.5.8.Проверяют состояние работ по контролю выбросов на источниках.

3.5.9.Проверяют организацию работ и эффективность мероприятий по краткосрочному регулированию выбросов в периоды НМУ.

3.5.10. Проверяют выполнение воздухоохранных мероприятий по новым проектным решениям.

3.6. Органы Центрального статистического управления СССР.

3.6.1. Органы Центрального статистического управления, союзных и автономных республик (в дальнейшем, органы ЦСУ) руководствуются нормативными документами / 1-2,14,22,24-25,35-38/ и осуществляют следующие функции:

3.6.2. Проверяют наличие типовых и специализированных инструкций и указаний к составлению отчетов, утвержденных ЦСУ СССР или ЦСУ союзных республик (или министерствами, ведомствами по согласованию с ЦСУ СССР), по вопросам охраны атмосферного воздуха. Проверяют наличие каких-либо дополнительных указаний и разъяснений министерств (ведомств) к составлению отчетов и соответствие их конструкциям и указаниям ЦСУ СССР или ЦСУ союзных республик по заполнению отчетных форм по охране атмосферного воздуха.

3.6.3.Проверяют соответствие данных отчетов по формам №№ 2-тп (воздух), 2-тп (воздух) - квартальная данным первичного учета по формам ) №№ ПОД-1, ПОД-3, данным инвентаризации и техническим паспортам выбросов в атмосферу обследуемого предприятия.

3.6.4.Проверяют данные, приведенные в формах статотчетности (№ 2-тп (воздух), № 1-воздyx, №1 - автотранспорт) за отчетный год, сопоставляют их с соответствующими данными за предыдущий год. Устанавливают причины искажения отчетных данных

3.6.5. Принимают участие в проверке выполнения показателей Государственного плана, по количеству улавливаемых и обезвреживаемых вредных веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения.

3.6.6. Проверяют снижение выбросов вредных веществ в атмосферу по сравнению с предыдущим годом.

3.6.7.Принимают участие в проверке достоверности отчетных данных, состояния учета в отчетности, а также доведения до предприятий плановых заданий по охране атмосферного воздуха.

# 3.7. Органы ведомственного контроля.

3.7.1. Органы ведомственного контроля руководствуются директивными и нормативными документами, приказами, распоряжениями, указаниями и положениями о службах ведомственного контроля, разработанными в соответствующих министерствах и ведомствах /1-2,4, .,,14,17-20, 22,24-26,34-36,50/, и осуществляют следующие функции:

3.7.2. Проверяют выполнение предприятиями данного министерства (ведомства) законодательства СССР, союзных и автономных республик, решений Советов народных депутатов, приказов , распоряжений, указаний министерства (ведомства ), а также указаний и предписаний Государственной инспекции, СЗС Минздрава СССР, ГА14 МЦЦ СССР, органов народного контроля и других контролирующих органов по вопросу охраны атмосферного воздуха.

3.7.3. Проверяют доведение министерствами (ведомствами) до предприятий установленных плановых заданий по охране атмосферного воздуха.

3.7.4. Проверяют организацию аналитического контроля за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ), фактического состояния загрязнения атмосферы на территории предприятия и санитарно-защитной зоны.

3.7.5. Принимают участие в проверке выполнения Государственного плана и заданий по охране атмосферного воздуха.

3.7.6. Принимают участие в проверке правильности ведения предприятиями первичного учета выбросов вредных веществ, данных инвентаризации и форм статистической отчетности.

3.7.7. Принимают участие в проверке достоверности данных первичного учета, инвентаризации и статистической отчетности.

3.7.8. Принимают участие в проверке соблюдения технологических регламентов очистки газов, правил эксплуатации газопылеулавливающих установок, оснащенности предприятия газоочистным и пылеулавливающим оборудованием, приборами контроля промышленных выбросов.

3.7.9. Принимают участие в проверке хода работ по строительству, наладке и пуску новых систем по очистке газов и других природоохранных объектов.

3.7.10. Принимают участие в рассмотрении соответствия требований по охране атмосферного воздуха от загрязнения при размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструированных сооружений, устройств, при совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов и оборудования, влияющих на загрязнение атмосферного воздуха.

3.7.11. Принимают участие в выявлении источников загрязнения атмосферного воздуха, требующих оснащения газоочистными установками.

Примечание: Специалисты метрологической службы, научно-исследовательских институтов и лабораторий принимают участие в комплексном обследовании по заданию Советов народных депутатов.

# 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

4.1. Комиссия проводит всю работу по комплексному обследованию непосредственно на предприятии.

4.2. На предприятии должен быть издан приказ (распоряжение) о проведении комплексного обследования. В приказе должно быть указано о выдаче членам комиссии специальных удостоверений на право посещения служб предприятия.

4.3. Руководство предприятия обеспечивает условия, необходимые для проведения комплексного обследования: представляет комиссии документы и материалы, назначает в помощь должностных лиц предприятия, выделяет помещение для работы комиссии и т.д.

4.4. Председатель комиссии перед началом работы комиссии на предприятии знакомит руководство предприятия с составом комиссии, программой работ и уточняет конкретные сроки проведения комплексного обследования.

4.5. Руководство предприятия обеспечивает комиссию картой схемой предприятия с нанесенными на нее всеми источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

4.6. Все члены комиссии обязаны пройти на предприятии инструктаж по правилам техники безопасности и правилам противопожарной безопасности, о чем должна быть сделана соответствующая запись в журнале инструктажа по технике безопасности.

4.7. Обход производственных участков и территории предприятия разрешается производить только в сопровождении представителя предприятия.

4.8. Материалы по результатам комплексного обследования оформляются в виде акта (Приложение I). Черновой вариант акта обсуждается с руководством предприятия в рабочем порядке.

4.9.По итогам комплексного обследования проводится совещание с приглашением всех заинтересованных лиц у руководителя предприятия.

# 5. ПРОГРАММА РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Проверка организации работ на предприятии по охране окружающей среды.

5.1.1. Проверка организации работ на предприятии по охране окружающей среды начинается с рассмотрения материалов предыдущих обследований и инспекторских проверок, проводимых органами Государственного контроля: актов, предписаний, замечаний, рекомендаций и т.д.

5.1.2. Проверку организации работы на предприятии по охране окружающей среды проводят представители органов Государственной инспекции, СЭС Минздрава СССР, ГАИ МВД СССР (в дальнейшем, органы Государственного контроля), органы народного и ведомственного контроля.

5.1.3. При проверке по данному разделу рекомендуется руководствоваться законодательными актами, руководящими и нормативными документами /1-7,14,21/.

5.1.4.Материалы по проверке организации работ обобщают и подготавливают для включения в акт обследования органы Государственной инспекции.

Комиссия проверяет:

5.1.5.Наличие положения, разработанного министерством или ведомством, обязывающее создать на предприятии подразделение (отдел, службу, сектор, бюро, группу и т.д.) по охране окружающей среды.

5.1.6.Наличие приказа о создании на предприятии подразделения по охране атмосферного воздуха подчиненность, руководитель подразделения.

5.1.6.1. Наличие положения о подразделении и должностных инструкций.

5.1.6.2.Укомплектованность подразделения кадрами соответствующей квалификации.

5.1.6.3. Действующие формы повышения квалификации специалистами подразделения.

5.1.7.Наличие приказа (распоряжения) об организации на предприятии службы, координирующей деятельность подразделений (цехов) по регулированию выбросов в периоды НМУ - номер и дата приказа, ответственное лицо за прием информации о шторм-предупреждении и передачу его в цеха; ответственные лица за осуществление мероприятий в цехах; ответственный за контроль по выбросам загрязняющих веществ в периоды НМУ.

5.1.8. Наличие положения, разработанного министерством или ведомством, о создании на предприятии санитарно-промышленной лаборатории.

5.1.9.Наличие приказа о создании на предприятии санитарно-промышленной лаборатории номер и дата приказа, подчиненности, штатно- окладное расписание, руководитель лаборатории.

5.1.10. Наглядную агитацию по вопросам охраны окружающей среды, в части охраны атмосферного воздуха (средства наглядной агитации должны отражать мероприятия, проводимые на предприятии, по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу).

5.1.11. Материалы социалистических обязательств, отражающие деятельность предприятия по охране атмосферного воздуха.

5.1.12. Материалы по проведению смотров-конкурсов, по обобщению передового опыта на предприятии (в отрасли) по охране атмосферного воздуха.

5.1.13. Выполнение предприятием законодательных актов и руководящих документов:

5.1.13.1. Законодательства СССР, союзных и автономных республик, постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР, решений Верховного Совета СССР и его Президиума.

5.1.13.2. Решений и указаний местных партийных и советских органов, а также органов государственного контроля.

5.1.13.3. Предписаний и решений Совета по координации деятельности органов государственного контроля за охраной атмосферного воздуха.

5.1.13.4. Предписаний органов Государственного, народного и ведомственного контроля.

5.1.13.5. Приказов и распоряжений отраслевых министерств и ведомств.

# 5.2. Проверка наличия и выполнения годовых и пятилетних планов по охране атмосферного воздуха.

5.2.1. Проверку проводят представители органов Государственного и народного контроля, специалисты отдела согласования проектов и планов ЦКЗПС, представители органов ЦСУ, Госплана и ведомственного контроля.

5.2.2. При проверке по данному разделу рекомендуется руководствоваться соответствующими законодательными актами, руководящими и нормативными документами /1-7,4,21-25,37-38, 44-45/.

5.2.3.Материалы по проверке наличия и выполнения годовых и пятилетних планов обобщают и подготавливают для включения в акт специалисты отдела согласования проектов и планов ЦКЗПС совместно со специалистами ЦСУ и Госплана.

Комиссия проверяет:

5.2.4.Своевременность доведения до предприятия и непосредственных исполнителей - производств, цехов и т.д. проекта государственного плана по охране атмосферного воздуха, разработанного министерством или ведомством.

5.2.5. Наличие плановых заданий вышестоящих организаций по объемам улавливания и выбросов загрязняющих веществ на пятилетку и на планируемый год.

5.2.6. Соответствие приведенных годовых показателей согласованного проекта плана на текущий год данным пятилетки на этот год.

5.2.7.Соответствие плановых задании действительным выбросам загрязняющих веществ с учетом запланированных мероприятий.

5.2.8. Наличие перечня мероприятий по охране атмосферного воздуха, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с плановыми заданиями, а также затраты на  их реализацию - капитальные вложения, затраты на капитальный ремонт, текущие затраты за счет операционных статей госбюджета, текущие затраты за счет себестоимости продукции; не допускается использование средств, выделенных на охрану воздушного бассейна, для выполнения других видов работ.

5.2.9. Наличие согласованных с местными органами Госкомгидромета планов и планов мероприятий по охране атмосферного воздуха на текущий год, а также проекта плана и плана мероприятий на последующий год и пятилетку.

5.2.10. Проверка заполнения и анализ формы № 02 попр ПЛ. "Охрана атмосферного воздуха":

5.2.10.1. Наличие планового задания, установленного вышестоящей организацией, на год и пятилетку.

5.2.10.2. Полнота и достоверность базовых показателей, правильность заполнения формы.

5.2.10.3.Сопоставимость данных за отчетный год по форме №02 ПОПР с данными формы 2-ТП (воздух): проверяется баланс показателей отходящих, улавливаемых и выбрасываемых загрязняющих веществ, анализируются количественные изменения показателей по годам, которые должны быть объяснены в пояснительной записке.

5.2.10.4.Обеспечения уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу мероприятиями по вводу в действие природоохранных объектов на планируемый год с учетом выполнения плана за прошлый год.

5.2.10.5. Достоверность представленных мероприятий (соответствие принятых базовых показателей данным статистической отчетности, изменение выбросов в результате проведения мероприятий, расчеты и обоснования); количество (по ингредиентам) отходящих, улавливаемых, обезвреживаемых, утилизируемых и выбрасываемых загрязняющих веществ по каждому производству и в целом по предприятию, расчеты количества загрязняющих веществ в атмосферу передвижными (транспортными) источниками;

5.2.10.6.Обеспеченность мероприятий технической документацией, оборудованием и финансированием.

5.2.10.7.Включение в проект плана мероприятий по решению постановлений Совета Министров СССР, местных советских и партийных органов.

5.2.10.8. Наличие пояснительной записки к форме и соответствие, ее оформления требованиям указаний по заполнению форм проекта пятилетнего Государственного плана экономического и социального развития СССР по разделу "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" в части "Охрана атмосферного воздуха" и "Указаний" /44-45/; в записке должна быть указана методика расчета и расчет количества (по ингредиентам) отходящих, улавливаемых и выбрасываемых загрязняющих веществ, причины снижения или увеличения по отношению к предыдущему году для каждого производства и в целом по предприятию.

5.2.11. Проверка заполнения и анализ №10 попр ПЛ "Ввод в действие природоохранных объектов":

5.2.11.1.Оснащенность действующих технологических линий агрегатов газоочистными устройствами - проверяется расчет количества улавливаемых загрязняющих веществ.

5.2.11.2. Соответствие данных формы № 10 ПОПР строка "Установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов" (Код 90) данным строки "Мощность природоохранного объекта" в форме №11 ПОПР.

5.2.12. Проверка заполнения и анализ формы № II попр ПЛ "Природоохранные объекты, включенные в перечни":

5.2.12.1. Своевременность ввода в эксплуатацию объекта.

5.2.12.2. Наличие проектно-сметной документации.

5.2.12.3. Наличие договоров с подрядными строительно-монтажными организациями о строительстве и вводе в эксплуатацию запланированных природоохранных объектов.

5.2.12.4. Обеспеченность капитальными вложениями строительно- монтажных работ.

5.2.12.5. Согласованность с формой № 12 ПОПР.

5.2.13. Рассмотрение заполнения формы № 12 попр ПЛ "Капитальные вложения и строительно-монтажные работы" заключается в проверке реализации капвложений, в том числе на строительно-монтажные работы.

# 5.3. Проверка санитарно-промышленной лаборатории по вопросам охраны атмосферного воздуха.

- Проверку санитарно-промышленной лаборатории проводят представители Государственной инспекции, СЭС Минздрава СССР, специалисты-химики научно-исследовательских институтов и лабораторий, представители Центров по контролю загрязнения природной среды Гос- комгидромета, службы Госстандарта и ведомственного контроля.

- При проверке по данному разделу рекомендуется руководствоваться соответствующими документами /1-2,9,14,22,29-32,35/.

- Материалы по проверке работы санитарно-промышленной лаборатории обобщают и подготавливают для включения в акт представители Государственной инспекции с привлечением группы контроля на источниках ЦКЗПС, СЭС Минздрава СССР и специалистов научно-исследовательских институтов.

Комиссия проводит:

- Ознакомление с материалами предыдущих проверок.

5.3.5.  Рассмотрение документации: положения о лаборатории и должностных инструкций, укомплектованность лаборатории специалистами соответствующей квалификации, действующих форм повышения квалификации специалистами подразделений.

5.3.6. Рассмотрение плана-графика контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу при нормальных и неблагоприятных метеорологических условиях.

5.3.7. Проверку по рабочим журналам номенклатуры загрязняющих веществ, по которым на данном предприятии осуществляется контроль, на источниках, на промплощадках, в цехах и на границе санитарно-защитной зоны.

5.3.8. Проверку обеспеченности лаборатории нормативно-технической документацией (НТД) на методы отбора и анализа проб - государственные, отраслевые, республиканские стандарты, технические условия, методические руководства Госкомгидромета, стандарты предприятия, внутризаводские методики и инструкции и т. п.

5.3.9. Проверку наличия перечня НТД приводят для всех выбросов загрязняющих веществ - организованных и неорганизованных; если при анализе какого-либо загрязняющего вещества в организованных и неорганизованных выбросах применяют разные методики, то их приводят в соответствующей последовательности.

5.3.10. Проверку наличия перечня (списка), предусмотренных методиками приборов (средств измерений), составленного при рассмотрении НТД на методы отбора и анализа проб. Перечень необходим при проверке приборного парка санитарно-промышенной лаборатории.

5.3.11. Выявление нарушений требований НВД (в проведении анализа) при посещении комиссией рабочих участков санитарно-промышенной лаборатории, а именно:

5.3.11.1.Устанавливается, какие из применяемых методик анализа не соответствуют указанным.

5.3.11.2. Устанавливается факт проведения анализа по неоформленным в должном порядке и не утвержденным руководством предприятия внутризаводским методикам и инструкциям.

5.3.11.3. Устанавливается несоответствие фактически выполненной процедуры анализа методике, изложенной в НТД, в том числе - соблюдены не все условия проведения анализа (температура, влажность, отсутствие вибрации и т.п.); выполнены не все операции, предусмотренные методикой; квалификация используемых реактивов не соответствует указанной в НТД; имеются факты использования метерологически непригодных средств измерений, включая мерную посуду; число проводимых  параллейных определений не соответствует указанное в НТД; обработка результатов анализа не соответствует указанной в НТД.

5.3.11.4. В случае необходимости предлагаются на анализ контрольные пробы и оцениваются результаты проведенного анализа.

5.3.12. Рассмотрение документации об организации контроля правильности результатов анализа загрязняющих веществ: приказы, инструкции, стандарты предприятия и т.д.

5.3.13. Посещение подразделения, осуществляющего внутренний выборочный контроль правильности результатов анализа, и проверка, по рабочим журналам, данных по контролю с указанием: наименование контролируемого вещества, число проб, периодичность контроля.

Примечание. При отсутствии контроля правильности результатов анализа в акт вносится запись "Контроль не регламентирован".

5.3.14. Проверку состояния приборного парка санитарно-промышленной лаборатории.

5.3.15. Сопоставление имеющихся в наличии приборов (средств измерений) с перечисленными в списке, составленном согласно п.5.3.10.

5.3.16. Проверку наличия приборов резерва.

5.3.17.Проверку метрологического состояния приборов:

5.3.17.1. Наличие клейма, паспорта или свидетельства дня стандартизованных приборов (средств измерений).

5.3.17.2. Наличие свидетельства об аттестации нестандартизованных приборов (средств измерений).

5.3.17.3. Наличие и соблюдение графиков государственной или ведомственной поверок приборов (средств измерений) - первичной, периодической, внеочередной, инспекционной или экспертной - с указанием организации, осуществляющей поверку.

5.3.17.4. Наличие документации с указанием признаков непригодности приборов (средств измерении) к применению - с истекшим срокам поверок, неисправных, непригодных по результатам поверки.

5.3.18. Проверку наличия и состояния мерной посуды, используемой в анализе, ее метрологическую пригодность.

# 5.4. Проверка первичной отчетной документации.

- Проверку первичной отчетной документации по формам №№ П0Д-1,П0Д-2,П0Д-3 проводят органы Государственного и народного контроля, специалисты отдела нормирования выбросов и группы контроля ЦКЗПС, органы ЦСУ и ведомственного контроля.

- При проверке по данному разделу рекомендуется руководствоваться законодательными актами и нормативными документами/ 1-3,8-9,14,22,35-38,43 /. га

5.4.3.Материалы по проверке первичной отчетной документации обобщают и подготавливают для включения в акт специалисты Государственной инспекции и ЦСУ СССР.

Комиссия проверяет.

5.4.4.Наличие на предприятии карты-схемы расположения источников выбросов с указанием производства (цеха, участка) и номера источника, который присваивается при согласовании источников с местными органами Госкомгидромета. Изменение номеров источников выбросов в дальнейшем не допускается.

Примечание.

1. Первичному учету подлежат все организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

2. При обнаружении нарушений ведения первичной отчетной документации на данном предприятии Государственный инспектор обязан передать данную информацию об этом в Центр (лабораторию) по контролю загрязнения природной среды для учета и использования в работе.

3. Рассмотрение организации первичного учета на предприятии начинается с проверки наличия приказа о назначении лица, ответственного за ведение форм первичной отчетной документации по охране воздушного бассейна: № ПОД-I "Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик", № ПОД-2 "Журнал учета выполнения мероприятий по охране воздушного бассейна" и № ПОД-3 "Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок".

5.4.5.Качество ведения журнала ПОД-1.'

5.4.5.1.Наличие документации о согласовании сроков заполнения формы ПОД-I с местными органами Госкомгидромета.

5.4.5.2.Соответствие количества и месторасположения источников выбросов, загрязняющих веществ предприятия карте-схеме (по журналу и при обходе цехов и территории предприятия).

5.4.5.3. Наличие рабочих журналов регистрации данных по анализу отобранных проб воздуха (санитарно-промышленная лаборатория).

5.4.5.4.Соответствие информации о номенклатуре загрязняющих веществ, методах анализа и результатах анализа, представленной в форме № ПОД-1, данным в рабочих журналах санитарно-промьшленной лаборатории.

5.4.5.5. Соответствие формы записи данных замеров в форме № ПОД-I требованиям, установленным приказом ЦСУ СССР / 22 /.

5.4.5.6.Соответствие представленных в форме № ПОД-I физических параметров газовоздушной смеси на выходе и входе газоочистной установки (ГОУ) и только на выходе из источника выброса, не оснащенного ГОУ, паспортным данным и, в случае необходимости, результатам контрольных анализов, производимых специалистами предприятия совместно с членами комиссии.

5.4.5.7. Достоверность результатов анализа, приведенных расчетным или балансовым методом и приведенных в форме № ПОД-I, и их сопоставимость с данными рабочих журналов санитарно-промышленной лаборатории или, при необходимости, с результатами контрольных анализов.

Примечание. При проверке ведения формы № ПОД-I целесообразно, проверять данные о топливе, используемом для работы всех установок и двигателей, имеющихся на предприятии, а также данные о токсических веществах, поступающих на предприятие,.

5.4.6. Качество ведения формы № ПОД-2:

5.4.6.1.Наличие планов мероприятий, направленных на охрану воздушной среды, в цехах, на участках.

5.4.6.2.Соответствие заполнения формы приказу ЦСУ СССР /22/. Примечание. В случае отклонений в заполнении формы проверяют наличие документов, согласовывающих эти отклонения с местными органами Госкомгидромета.

5.4.6.3. Своевременность заполнения формы № ПОД—Н (периодичность заполнения - не реже одного раза в квартал).

5.4.6.4. Затраты на охрану атмосферного воздуха по всем источникам финансирования: по данным текущего бухгалтерского учета, по формам учета, применяемым в капитальном строительстве для расчета с заказчиком.

5.4.6.5. Наличие акта приемки мероприятий в эксплуатацию в случае их проведения.

5.4.6.6. Наличие плана мероприятий, предусмотренных к вводу в отчетном году, а также мероприятий, выполнение которых только начато в текущем году и будет осуществляться в течение ряда лет.

5.4.6.7. Наличие документов, подтверждающих сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу после проведения мероприятий по охране атмосферного воздуха (акт, заключение, расчет и т.п.).

# 5.4.7. Качество ведения формы № ПОД-3:

5.4.7.1. Соответствие заполнения формы № ПОД-3 приказу ЦСУ СССР / 22 /.

5.4.7.2. Достоверность данных, представленных в форме, записям в оперативном журнале по обслуживанию ГОУ или записям в цеховых журналах работы технологического оборудования (данные о времени пуска технологического оборудования, остановок, плановых ремонтов и т.д)

5.5. Проверка форм статистической отчетности.

5.5.1. Проверку статистической отчетности проводят специалисты органов Государственного и народного контроля, отделов нормирования ЦКЗПС, органов ЦСУ и ведомственного контроля и специалисты научно- исследовательских институтов.

5.5.2. При проверке по данному разделу рекомендуется руководствоваться соответствующей документацией / 1-5,9-15,21-22,25,35-38, 46,49-50 /.

5.5.3. Материалы по проверке форм статистической отчетности обобщают и подготавливают для включения в акт специалисты Государственной инспекции, отдела нормирования ЦКЗПС, ЦСУ СССР, ГАИ МВД СССР.

Комиссия проверяет.

5.5.4. Формы Iff 2-ТП (воздух) и 1-воздух, № 1-автотранспорт.

5.5.4.1. Наличие подразделения или лица, ответственного за ведение форм статистической отчетности.

5.5.4.2. Полноту учета источников выбросов, номенклатуру и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (учитываются организованные и неорганизованные источники выбросов).

5.5.4.3. Достоверность данных в формах статистической отчетности.

5.5.4.4.Соответствие данных статотчетности данным первичного учета (формы №№ ПОД-I, ПОД-2, ПОД-3).

5.5.4.5. Соответствие проектных и регламентированных показателей данным фактических выбросов. При этом устанавливают наличие проектных данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу технологическим оборудованием с указанием принятой для расчетов эффективности очистных установок и сравнивают эти данные с данными первичного учета и результатами контрольных замеров; при отсутствии проектных показателей необходимо использовать технологический регламент техпроцесса.

5.5.4.6.Соответствие данных статотчетности плановым данным (форма № 02 ПОПР). При обнаружении искажения статотчетности должны быть тщательно проанализированы причины их возникновения; в случае выявления значительного перевыполнения плана по отдельным показателям проверить, не является ли это следствием неправильного учета выполнения плана или занижения плановых заданий.

5.5.4.7.При проведении проверки и обнаружении неправильности ведения статотчетности за предыдущие периоды необходимо выяснить, внесены ли исправления в отчетность и соответствует ли порядок внесения исправлений порядку, установленному приказом ЦСУ СССР от 0№.11.76, № 877.

5.5.6. После проверки достоверности показателей отчетных форм проводят анализ форм № 2-ТП (воздух) отчетного и двух предыдущих лет.

5.6. Проверка наличия и соблюдения установленных нормативов ПДВ (ВСВ).

5.6.1.Проверку наличия и соблюдения установленных нормативов ЦЦВ проводят специалисты органов Государственного и народного контроля, отделов нормирования ЦКЗПС, органов ведомственного контроля и технологи научно-исследовательских институтов и предприятий.

5.6.2. При проверке по данному разделу рекомендуется руководствоваться соответствующими законодательными актами, руководящими и нормативными документами / 1-5,9-22,25,34,39-42, 47-50 /.

5.6.3. Материалы по проверке нормативов ПДВ обобщают и подготавливают для включения в акт специалисты отделов нормирования выбросов ЦКЗПС и органов Государственного контроля.

Комиссия проверяет:

5.6.4.Наличие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, выданного местными органами Госкомгидромета / 34/,  и соблюдение сроков действия данного разрешения.

5.6.5.Наличие на предприятии ведомственного тома "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ)" с соответствующими разделами:

5.6.5.1.Краткая характеристика физико-географических и климатических условий города. Метеорологические характеристики и коэффициенты необходимы для расчетов на ЭВМ и определяют условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города при установлении норм ПДВ.

5.6.5.2.Характеристика загрязнения атмосферы по данным наблюдений общегосударственной системы наблюдения и контроля (ОГСМК)- фоновые концентрации.

5.6.5.3. Характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу промышленными предприятиями: карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов, перечень загрязняющих веществ в выбросах предприятия, дополнения, изменения выбросов за последние 5 лет, параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета на ЭВМ по каждому веществу в отдельности.

5.6.5.4. Результаты расчетов и схемы уровней загрязнения на ЭВМ по каждому веществу в отдельности.

5.6.5.5.Карты-схемы изолиний концентраций по каждому веществу в отдельности для всех источников выбросов и в целом по предприятию.

Примечание. Для предприятия, концентрации выбросов загрязняющих веществ которого выше ПДК, обязателен раздел "Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и этапы достижения нормативов ПДВ".

5.6.5.6.План мероприятий по контролю за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ).

5.6.5.7..План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

5.6.6.На предприятиях, для которых установлены нормативы ПДВ и ВСВ, фактическое соответствие выбросов загрязняющих, веществ в атмосферу данным предприятием установленным нормативам проверяются рабочие журналы, первичная отчетная документация - № ПОД-I, проводятся контрольные анализы, используются расчетные и балансовые методы .

5.6.7. На предприятиях, нормативы ПДВ для которых находятся в стадии разработки, проверяется наличие согласованного с органами Госкомгидромета и утвержденного приказом по предприятию плана-графика разработки нормативов ПДВ и ВСВ и фактическое его выполнение, а именно, своевременное заключение договора на проведение работ между предприятием и головной ведомственной организацией, обеспечение этих работ финансированием, своевременное представление исходных данных в головную ведомственную организацию и т.д. ,

5.7. Проверка состояния работ по улавливанию загрязняющих веществ в газоочистных и пылеулавливающих установках.

5.7.1.Проверку состояния работ по улавливанию загрязняющих веществ в ГОУ проводят специалисты Государственной инспекции, народного контроля, группы контроля ЦКЗПС и научно-исследовательских институтов.

5.7.2.При проверке технического состояния и эффективности работы ГОУ рекомендуется использовать законодательные акты и нормативные документы / 1-9,14-16,21-22,25-31,33,35-38,43,50 /.

5.7.3.Материалы по проверке состояния работ по улавливанию загрязняющих веществ в ГОУ обобщают и подготавливают в акт специалисты Государственной инспекции.

Комиссия проверяет:

5.7.4. Наличие документации по эксплуатации и обслуживанию ГОУ

- рабочих проектов газоочистных установок, включающих рабочие чертежи установок газоочистки, и регламент их эксплуатации:

5.7.4.1.Акты приемки в эксплуатацию газоочистных установок, вновь смонтированных или реконструированных.

5.7.4.2. Паспорта, даты регистрации ГОУ, сведения о текущем и капитальном ремонте, данные о сроках очистки ГОУ и об ответственности за его эксплуатацию (ответственное лицо), акты проверки эффективности ГОУ.

5.7.4.3. Графики планово-предупредительного ремонта технологического оборудования и ГОУ.

5.7.4.4. Должностные инструкции для персонала, занятого обслуживанием ГОУ.

5.7.4.5. Документы по организации и проведению технической учебы и проверке знаний инженерно-технических работников и персонала, занятого эксплуатацией и обслуживанием ГОУ; правила эксплуатации установок очистки газа.

      - Инструкции по эксплуатации и обслуживанию ГОУ.

5.7.4.7. Рабочие журналы и журналы первичного учета по формам № ПОД-1 и № ПОД-3.

5.7.5. Техническое состояние ГОУ.

- Соблюдение правил эксплуатации ГОУ.

- Соответствие проекту производительности вентсистем, характеристик выбросов (дисперсность, количественный и качественный состав, температурный режим) и отсюда, правильность выбора типоразмеров ГОУ.

- Соблюдение параметров режима работы технологического оборудования и ГОУ, предусмотренных технологическим регламентом и инструкцией по эксплуатации.

- Наличие антикоррозийного покрытия и теплоизоляции.

- Наличие необходимых для безопасности эксплуатации и контроля за работой ГОУ площадок, лестниц, ограждений и инвентаря, их состояние.

- Исправность механических, электрических и других узлов ГОУ.

- Наличие регистрационных номеров непосредственно на ГОУ.

- Наличие на рабочих местах инструкций по эксплуатации и обслуживанию ГОУ, должностных инструкций для обслуживающего персонала.

- Наличие предусмотренных проектом контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, необходимых для обеспечения нормальной работы газоочистных установок.

5.7.5.10. Наличие на выходе из газоочистных установок оборудованных точек контроля и площадок для отбора проб газа на анализ и определение степени очистки газа в ГОУ.

Примечание.

1. Не допускается во время проверки технического состояния ГОУ производить самостоятельно какие-либо действия, направленные на изменение режима работы технологического оборудования и ГОУ. При необходимости указанные действия выполняются техническим персоналом предприятия (цеха, участка) по согласованию с администрацией.

2. Внутренний осмотр ГОУ возможен только после отключения установки по всем параметрам (в присутствии представителя завода),

3. По результатам осмотра в технических паспортах ГОУ делаются отметки о техническом состоянии установок.

5.7.6. Соответствие номера ГОУ номеру, указанному в паспорте и форме № 1-воздух.

5.7.7. Соответствие производительности ГОУ данным, приведенным в паспорте газоочистного устройства.

5.7.8. Соответствие номенклатуры загрязняющих веществ, поступающих от источников выделения, оборудованных ГОУ, с перечнем загрязняющих веществ, составленном при проверке работы санитарно-промышленной лаборатории.

5.7.9.Соответствие показателя степени очистки газовоздущной смеси (проектная величина) данным, приведенным в паспорте ГОУ.

5.7.10.Соответствие показателя фактической степени очистки газовоздушной смеси отчетным данным. При необходимости фактическая степень очистки проверяется экспериментально.

5.7.11. При обходе производственных участков, цехов проверяют оснащенность источников выбросов ГОУ. При обнаружении источников выбросов, которые, по мнению контролирующих органов необходимо оснастить ГОУ, составляется таблица по форме № П0Д-1. Таблица является обязательным приложением к акту.

5.7.12. Проверяют наличие оборудованных мест хранения уловленного продукта.

5.8. Проверка деятельности предприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ.

5.8.1. Проверку деятельности предприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ проводят специалисты органов Государственного и народного контроля, отделог нормирования и групп контроля ЦКЗПС, органов ведомственного контроля и научно-исследовательских институтов.

5.8.2.При проверке по данному разделу рекомендуется руководствоваться законодательными актами и нормативными документами / 1-6, 9-10,13,17-20,51,52 /.

5.8.3.Материалы по проверке деятельности предприятий по регулированию выбросов в периоды НМУ обобщают и подготавливают для включения в акт специалисты Государственной инспекции и отдела нормирования выбросов ЦКЗПС.

Комиссия проверяет.

5.8.4.Наличие службы, координирующей деятельность подразделений (цехов) по регулированию выбросов в периоды НМУ, и утвержденного приказа (распоряжения) определяющего обязанность службы, отдельных специалистов и их права.

5.8.5.Наличие приказа руководителя предприятия о переходе в периоды НМУ на заданный режим работы.

5.8.6.Обеспеченность предприятия и его подразделений нормативными документами, необходимыми при разработке мероприятий по регулированию выбросов в периоды НМУ.

5.8.7.Наличие плана мероприятий по регулированию выбросов в периоды НМУ.

Примечание. План мероприятий должен быть согласован с контролирующими органами Госкомгидромета, Минздрава СССР, утвержден вышестоящей головной ведомственной организацией и оформлен в виде обобщающих таблиц с пояснительной запиской к ним,

5.8.8.Наличие обоснования возможного диапазона регулирования выбросов и минимальных нагрузок для каждого конкретного мероприятия.

5.8.9. Наличие материалов, подтверждающих возможное сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в зависимости от сокращения (разгрузки) производства для каждого режима работы предприятия в отдельности.

5.8.10. Наличие расчетов на ЭВМ, обосновывающих эффективность разработанных мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу (расчеты, акты испытаний, заключение научно-исследовательских институтов и т.д.) соответственно для 2 и 3 режимов.

5.8.11. Наличие плана-графика контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

5.8.12.Своевременность выполнения разработанных мероприятий по сокращению выбросов (проверяется по документам, журналам и путем опроса ответственных лиц за разработку мероприятий в цехах).

5.8.13. Наличие перспективных планов и заданий по разработке мероприятий с целью достижения нормативов качества атмосферного воздуха в периоды НМУ.

5.8.14. Наличие на предприятии лаборатории по контролю выбросов загрязняющих веществ, осуществляющей замеры непосредственно на источниках и на границе санитарно-защитной зоны.

5.8.15. Обеспеченность лаборатории нормативно-технической документацией,

5.8.16. Соответствие полноты и достоверности данных, представленных в таблицах, фактическим выбросам для 1,2 и 3 режимов, путем использования расчетных, экспериментальных и балансовых методов.

Примечание. При этом проверяют достоверность данных по выбросам загрязняющих веществ (г/с) и величины их концентраций (г/м3) в газоходе, на выходе из каждого источника выбросов соответственно, при нормальных метеоусловиях, а также при работе предприятия по первому, второму и третьему режимам при НМУ.

5.8.17. Фактическое сокращение выбросов в атмосферу непосредственно на источниках. Совместно с представителями санитарно-промышленной лаборатории предприятия государственный инспектор по охране атмосферного воздуха принимает непосредственное участие при отборе, анализе, обработке результатов анализа и определении фактического сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ.

При проверке автотранспортного предприятия- (автотранспортного цеха) проверяют наличие поста диагностики, его техническое состояние, оснащенность средствами контроля, газоанализаторами и дымомерами, соблюдение сроков госповерки данных приборов и требований ГXT 17.2.2.03-77 и ГОСТ 21393875 / 39-40 /. При проверке автотранспортных предприятий автомобильной промышленности следует руководствоваться ОСТ 37.001. 234-81 и ОСТ 37.001.054-74 / 41-42 /; проверяют наличие журнала регистрации токсичности и дымности отработавших газов автомобилей, в котором фиксируются не только результаты анализов, но и принятые меры по доведению содержания вредных веществ в выбросах до нормы.

Контрольные анализы токсичности и дымности отработавших газов государственный инспектор проводит своими приборами или привлекает к проведению анализов специалистов проверяемого предприятия или других контролирующих органов.

5.8.18.Достоверность данных пояснительной записки к мероприятиям по регулированию выбросов.

Примечание. Из пояснительной записки должно следовать - какое количество источников по каждому загрязняющему веществу имеется на предприятии и какое количество из них задействовано во время 1,2,3 режимов; на какое количество происходит сокращение выбросов по каждому загрязняющему веществу в отдельности и в целом по предприятию; на какую величину сокращается концентрация загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы от задействования мероприятий 1,2 и 3 режимов.

5.8.19.Наличие наглядной агитации по вопросам разработки мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ. При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы средствами наглядной агитации освещались задачи предприятия по сокращению выбросов по 1,2,3 режимам, чтобы на диаграммах и стендах были показаны не только цифры и факты, но и за счет каких мероприятий, на каких участках и источниках происходит сокращение выбросов.

5.8.20. Отражение мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ в социалистических обязательствах предприятия, цехов, участков, смен, бригад, отдельных работников и т.д., учет их выполнения при подведении итогов соцсоревнования.

5.8.21.Факты обобщения опыта передовых цехов, производств, участков, бригад по разработке мероприятий и по контролю выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ, проведения конкурсов-смотров лучших мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ.

# 5.9. Проверка состояния работ по контролю выбросов от автотранспорта.

5.9.1.Проверку состояния работ по контролю выбросов от автотранспорта проводят специалисты Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Госкомгидромете, ГАИ МВД СССР, СЭС Минздрава СССР, народного ведомственного контроля, групп контроля ЦКЗПС и представители метрологической службы.

5.9.2. При проверке состояния работ по контролю выбросов от автотранспорта рекомендуется использовать законодательные акты и нормативные документы /1-5,9,11-15,17-25,37-42,45,51 /.

5.9.3. Материалы по проверке состояния работ по контролю выбросов от автотранспорта обобщают и подготавливают в акт специалисты Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Госкомгидромете и ГАИ МВД СССР.

Комиссия проверяет.

5.9.4.Годовые расчетные формы по выбросам от автотранспорта: окиси углерода, окислов азота и углеводородов, заполненные в соответствии с Методическими указаниями / II /.

5.9.5. Правильность заполнения формы № 02 ПОПР и № 02 попр ПЛ и достоверность данных представленных в этих  формах.

5.9.6. Выполнение предприятием плановых предприятий по охране атмосферного воздуха от выбросов автотранспорта.

5.9.7. Наличие поста диагностики.

5.9.8. Оснащенность поста диагностики приборами для определения токсичности (дымности) выхлопных газов.

5.9.9.Соблюдение сроков госповерки приборов и требований ГОСТ 17.2.03-77, ГХТ 213393-75, ГОСТ 21393-75, ОСТ 37.001.234-81/39-42,

5.9.10. План-график проверки токсичности и дымности выбрасываемых автотранспортом загрязняющих веществ.

5.9.11.План мероприятий по регулированию выбросов в периоды НМУ и достоверность пояснительной записки (представленных расчетов) к нему.

5.9.12.Выборочно проводят анализы токсичности и дымности газов, выбрасываемых автотранспортными средствами.

# 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

6.1. Результаты комплексного обследования воздухоохранной деятельности предприятия оформляются в виде акта (приложение I).

6.2. Данные о предприятии - наименование предприятия, адрес, ведомственная принадлежность; инициалы и фамилия руководителя, номер служебного телефона, а также состав комиссии и представители предприятия, уполномоченные работать с комиссией, приводятся на титульном листе акта.

6.3. В разделе "Деятельность предприятия по охране атмосферного воздуха" объективно, полно и всесторонне освещают вопросы о состоянии воздухоохранной деятельности предприятия в последовательности, указанной в разделе 5 настоящих Методических указаний.

6.4. "Выводы и рекомендации" в каждом подразделе акта вносят на основании анализа результатов проведенного обследования по всем направлениям воздухоохранной деятельности предприятия. Приводят конкретные рекомендации по устранению отмеченных в акте недостатков.

6.5. Раздел "Предписания" заполняют на основании проведенного комплексного обследования и на базе обнаруженных нарушений, недостатков и упущений. Предписания должны быть четко сформулированы с указанием конкретных сроков исполнения.

6.6. В случае обнаружения нарушений законодательства по охране атмосферного воздуха, норм и правил использования и охраны воздушного бассейна члены комиссии-представители Государственных контролирующих органов вносят в соответствующие органы предложения о привлечении к ответственности руководство предприятия и лиц, виновных в данных нарушениях. При оформлении данных материалов контролирующие органы руководствуются законодательными и нормативными документами / 1-5, 9-19,21,24,39-42,46,50,51 /.

Примечание. В случае обнаружения на предприятии нарушений по направлениям, контролируемым соответствующими службами УГКС, председатель комиссии передает им данную информацию для учета и контроля.

6.7. По итогам комплексного обследования на предприятии проводят совещание с приглашением всех заинтересованных лиц и руководства предприятия. После обсуждения все члены комиссии и руководство предприятия подписывают акт. При наличии разногласий руководитель и представители проверяемого предприятия вправе изложить свое особое мнение в письменном виде, которое прилагается к акту. Окончательное решение принимает председатель комиссии по обследованию.

6.8. Количество экземпляров акта определяется количеством организаций, участвовавших в комплексном обследовании; один экземпляр акта обязательно передается руководителю предприятия. Если, в дальнейшем, возникнет необходимость передачи акта в прокуратуру, органы народного контроля и т.д., то с акта снимают копию.

# 7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Перед началом работы все члены комиссии обязаны пройти инструктаж по правилам техники безопасности и правилам противопожарной безопасности.

7.2. При проведении комплексного обследования все члены комиссии должны соблюдать общие правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности для контролируемого предприятия.

7.3.При работе на высоте следует соблюдать правила согласно СНИЛ Ш-4-80.

7.4. При отборе проб из газоходов следует соблюдать "Общие правила безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности".

7.5. Работы, связанные с отбором проб на высоте, допускается проводить только при наличии прочных и устойчивых площадок, огражденных перилами высотой I м и бортовыми досками.

7.6. Анализы проб газа должны выполняться с соблюдением требований безопасности, регламентируемых "Основными правилами безопасной работы в химической лаборатории," утвержденными Государственным комитетом химической промышленности при Госплане СССР, 1964 г.

7.7. Производственные помещения, в которых выполняют работы с газами, должны соответствовать требованиям CH245-7I и обеспечиваться эффективной работой приточно-вытяжной вентиляции, оборудованной по ГОСТ 12.4.021.-75.

Директор ЗапСибНИИ

Руководитель разработки и ответственный исполнитель, заведующий лабораторией нормирования выбросов

Е.Л.Олисеевец

А.П.Быков

Ответственный исполнитель, с.н.с.

лаборатории нормирования выбросов

Заведующий отделом ИЗА

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.Об охране атмосферного воздуха.: Закон Союза Советских Социалистических Республик- Правда, I960 г., 27 июня.

2.Постановление Совета Министров СССР. Положение о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух, 12 августа 1982 г.- В кн.: Собрание постановлений правительства СССР. М., 1982, * 22, с.410-414.

3.Постановление Совета Министров СССР. Положение о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха с изменениями и дополнениями, 19 августа 1962 г.,- В кн.: Собрание постановлений правительства СССР. М., 1982, № 23, с.419-425.

4. Положение о порядке взаимодействия органов Государственного контроля за охраной атмосферного воздуха. - М., 1963.-Пс.

5.Положение о Совете по координации деятельности органов государственного контроля за охраной атмосферного воздуха. - М., 1983.- 4 с.

- Приказ Госкомгидромета. Положение о Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха, 7 декабря 1982 г., - М., 1962. - 9 с.

7.Постановление Совета Министров СССР. Положение о государственном контроле за работой газоочистных и пылеулавливающих установок, 7 февраля 1974 г. - В кн.: Собрание постановлений правительства СССР. М., 1976, № б, с. 24-28.

8. Постановление Совета Министров СССР. Положение о государственном санитарном надзоре в СССР, 31 мая 1973 г. - В кн.: Собрание постановлений правительства СССР. М. ,* 1973, № 16, с. 86-89.

9. Постановление Совета Министров СССР. Положение о государственной. автомобильной инспекции, 10 августа 1978 г. - В кн.: Собрание постановлений правительства СССР. М., 1978, № 20, с. 124-128.

- Методические указания по расчету выброса вредных веществ автомобильным транспортом. -М.: Московское отделение Гидрометеоиз- дата, 1963. - 22с.

- Методика нормирования расхода топлива на работу автомобильного транспорта в народном хозяйстве. -М., 1976."28 с.

- Положение о порядке взаимодействия Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Госкомгидромете и Государственной автомобильной инспекции МВД СССР. 1984, с. 6.

- Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению использования природ родных ресурсах, I декабря 1978 г., - В кн.: Собрание постановлений правительства СССР, М., 1979, № 2, с.6-10.

- Закон СССР. 0 народном контроле в СССР, 30 ноября 1979 г.

- Положение о производстве денежных начетов комитетами народного контроля, 28 августа IS6I г., № 5542-Х.

- Постановление Совета Министров СССР. 0 нормативах предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и вредных физических воздействиях на нее, 16 декабря 1981 г., - В кн.: Собрание постановлений правительства СССР. - М., № 14, с.69-72-

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. - Введ. с 01.01.80 г.г14 с. Группа Т58.

- РД 50-210-80. Методические указания по внедрению ГОСТ 17.2.3. 02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями". -М., Изд-во стандартов, 1981-,9с.

- Временная методика нормирования промышленных выбросов в атмосферу (расчет и порядок разработки нормативов предельно допустимых выбросов) - М., Изд-во Глав.геофиз.обсерв., 1981,-56с.

- Указ Президиума Верховного Совета СССР. Об административной ответственности за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха, 19 августа 1982 г., - В кн.: Ведомости Верховного Совета СССР. М., 1982, № 34, с. 579-581

- Приказ ЦСУ СССР. Об утверждении форм первичной учетной документации по охране воздушного бассейна с приложением типовых форм №№ ПОД-I, ПОД-2, ПОД-3 и кратких указаний по их применению и ' заполнению,9 июня 1981 г., № 329.

- Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям. ОНД 1-84. М.: Гидрометеоиздат., 1984. - 24 с.

- Постановление Госплана СССР. Методические указания к разработке государственных планов экономического и социального развития СССР, 31 марта 1980 г., № 68.

- Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС. О порядке лишения премий за невыполнение планов и мероприятий по охране природы и несоблюдении норм и правил использования природных ресурсов, 29 мая 1979г. № 226/П-5 и 24 июля 1980 г., № 214/П-8.

- Правила эксплуатации установок очистки газа. - М., 1984, 21с.

- Сборник нормативно-технических документов по охране атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв от загрязнения. Том I. -М.: Гидрометеоиздат, 1983,- 132 с.

- СНиП Ш-3-81. Правила производства и приемки работ. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. - М., 1982,-10с.

- Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. -М., Гидрометеоиздат, 1984., Часть I-101 с.

- Методические указания по определению объема и запыленности технологических газов в газоходах./ЗапСибНИИ  Госкомгидромета, разр. А.П. Быков; 1982, -1983."50с.

- Методические указания по отбору проб газа из газоходов и проведению анализов на аммиак / ЗапСибНИИ Госкомгидромета, разр. А.П. Быков, А.С.Чернобров, 1983.-24с.

- Требования к построению, содержанию и изложению методик выполнения измерений концентраций вредных веществ в промышленных выбросах: Письмо Глав, геофиз. обсерв., 17 марта 1982, № АД—I/ 1599.

- Типовые положения об организации контроля за выбросами в атмосферу на тепловых электростанциях. ТП 34-34-002-82. -М.: Изд-во Союзтехэнерго, 19824с.

- Изменения к "Временной методике нормирования промышленных выбросов в атмосферу". Письмо Госкомгидромета, 25 августа 1962 г., К-1274.-5с.

- Инструкция о порядке составления отчетов об охране атмосферного воздуха по форме № 2-ТП (воздух), 15 июля 1980, -М.; Союзучетиздат , 1980, Юс.

- Инструкция по проведению инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу (по форме № I-воздух). - М.; Союзучетиздат , I960,-7с.

- Указания о порядке взаимодействия органов Государственной статистики и органов Госкомгидромета в области охраны воздушного бассейна. - М., 1980 -4с.

- Указания по организации и проведению проверок достоверности отчетных данных по природным ресурсам и окружающей среде, - М., 1983,-32 с.

- ГХТ.17.2.2.03-77. Охрана природы. Атмосфера. Содержание окиси углерода в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Нормы и методы определения. - Введ.с 01.07.78. , Группа Д 29.

- ГОСТ 21393-75. Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. -Введ. с 01.01.77.г 5с. Группа Д24.

- ОСТ 37.001.234-81. Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы измерений. - Введ. с 01.01.82 г.-11с. Группа Т58.

- XT 37.001.054-74. Автомобили и двигатели. Выбросы вредных веществ. Нормы и методы определения. -Введ. с 01.01.75 г..-15с. Группа Б19.

- Методические	указания по определению параметров газовых потоков для определения и расчета выбросов из стационарных источников разного типа. -Л.: Изд-во Глав.геофиз.обсерв., 1983 г.-6с.

- Временные указания о порядке согласования с органами Госкомгидромета проектов государственных планов экономического и социального развития СССР по разделу "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов в части охраны воздушного бассейна1. -М., 1980.-5с.

- Временные указания о контроле за выполнением планов и мероприятий по охране атмосферного воздуха. -М.; 1982 -7с.

- Инструкция о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха (временная). /Западно-Сибирская региональная инспекция по охране атмосферного воздуха, Западно-Сибирский региональный научно-исследовательский институт, разр. А..Ф.Бойков, Л.Н.Боброва, А.П.Быков. -Новосибирск: 1985,-79с.

- Приказ Министра здравоохранения РСФСР. Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов, 26 августа 1973 г..-42 с.

- Приказ Министерства здравоохранения СССР. Об утверждении инструкции о работе санитарно-эпидемиологической станции по разделам гигиены, 17 декабря 1976 г.,-18 с.

- Приказ Министерства здравоохранения СССР. 0 выполнении постановления Совета Министров СССР от 12 августа 1982 г., № 746 "Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух, 2 сентября 1982 г.,-6с.

- Положение о службе ведомственного контроля Министерства по производству минеральных удобрений за работой на предприятиях и в организациях по охране водных ресурсов и воздушного бассейна от промышленных загрязнений. Положение I к приказу Министерства по производству минеральных удобрений, 20 апреля 1982 г.,-7с.

- Рекомендации по составлению сводного тома "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) города (населенного пункта) и его макет". -М.:	Гидрометеоиздат , 1985,-43с.

- Методические указания по регулированию выбросов при наступлении неблагоприятных метеорологических условий: Проект ЗапСибНШ.- Новосибирск, 1984.-36с.

# Приложение I.

Государственная инспекция по охране атмосферного воздуха при государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

_____________________                                      ____________

(Адрес  Республиканской,                                      (телефон)

региональной, областной

инспекции)

АКТ

по результатам проведения

комплексного обследования

_________________________

(наименование предприятия)

по воздухоохранной деятельности

"___"________19 г.                                              г._______________

(дата проведения)                                                   (место издания)

Ведомственная принадлежность____________________________

Адрес предприятие_______________________________________

Руководитель предприятия____________________________________________

(инициалы,фамилия,номер _______________________________________________________

служебного телефона)

Состав комиссии________________________________________

________________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность, место работы)

При участии представителей предприятия:

_______________________________________

_______________________________________________

(инициалы, фамилия, должность, подразделение)

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

I. ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

I.I. Положение об организации подразделения по охране окружающей среды ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

1.2. Приказ о создании подразделения по охране окружающей среды.__________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

1.3. Приказ о создании подразделения по охране атмосферного воздуха

______________________________________________________________________________________________________________

I.3.I. Положение о подразделении___________________________

_______________________________________________________

1.3.2. Должностные инструкции____________________________

______________________________________________________________________________________________________________

1.3.3. Укомплектованность кадрами соответствующей квалификации согласно штатно-окладному расписанию

______________________________________________________________________________________________________________

1.3.4. Формы повышения квалификации, число участвующих___________________________________________________________________________________________________

1.4. Приказ (распоряжение) об организации на предприятии (в цехе) службы, координирующей деятельность всех подразделений в периоды НМУ		___________________________________________________________________________________

1.5. Наглядная агитация по вопросам охраны окружающей среды (в том числе и в периоды НМУ)____________________________

____________________________________________________________

* Обнаруженные нарушения и недостатки по вопросам охраны атмосферного воздуха комиссия вносит в раздел "Предписания".

1.6. Отражение природоохранной деятельности предприятия в социалистических обязательствах

______________________________________________________________________________________________________________

1.7. Наличие законодательных актов и руководящих документов (в соответствии с п.5.1.16.Методических указаний) ______________________________________________________________________________________________________________

1.8. Материалы предыдущих обследований и инспекторских проверок, проводимых органами Государственного контроля

______________________________________________________________________________________________________________

1.9. Выводы и рекомендации_______________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ И ПЯТИЛЕТНИХ ПЛАНОВ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

2.1. Документ, удостоверяющий своевременность доведения до предприятия проекта государственного плана по охране атмосферного воздуха

_______________________________________________________

2.2. Согласование годового и пятилетнего планов по охране атмосферного воздуха с органами Государственного контроля ______________________________________________________________________________________________________________

2.3. План мероприятий (годовой и пятилетний) по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу________________

_______________________________________________________

2.4. "Формы № 02 попр и №02 попр ПЛ "Охрана атмосферного воздуха"________________________________________________

_______________________________________________________

2.4.1. Полнота, достоверность базовых показателей, правильность заполнения форм ____________________________

_______________________________________________________

2.4.2. Результаты сопоставления данных за отчетный год по форме № 02 попр с данными формы № 2тп (воздух) __________

2.4.3. Эффективность запланированных мероприятий по вводу в действие природоохранных объектов по сравнению с предыдущим годом

_______________________________________________________

2.4.4. Возможность реализации представленных мероприятий__

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2.4.5. Обеспеченность запланированных мероприятий технической документацией, оборудованием, финансированием

______________________________________________________________________________________________________________

2.4.6. Пояснительная записка к форме и соответствие её оформления требований "Указаний " (пункт 5.2.10.8.Методических указаний)"

_______________________________________________________

2.5. Форма №10 попр ПЛ "Ввод в действие природоохранных объектов"

_______________________________________________________

2.5.1. Оснащенность действующих технологических линий (агрегатов) газоочистными устройствами

_______________________________________________________

2.3.2. Достоверность расчета количества улавливаемых загрязняющих веществ

_______________________________________________________

2.5.3. Сопоставимость данных форм №№ 10 попр ПЛ и №11 попр ПЛ________________________________________________

_______________________________________________________

2.6. Форма № II попр ПЛ "Природоохранные объекты, включенные в перечни"

_______________________________________________________

2.6.1. Наличие проектно-сметной документации______________

_______________________________________________________

2.6.2. Наличие договоров с подрядными строительно-монтажными организациями 	___

2.6.3. Обеспеченность капитальными вложениями строительно-монтажных работ

2.6.4. Сроки ввода в эксплуатацию природоохранных объектов_______________________________________________________________________________________________________

2.7. Форма № 12 попр ПЛ "Капитальные вложения и строительно - монтажные работы"

______________________________________________________________________________________________________________

2.7.1. Сопоставимость капитальных вложений на строительно-монтажные работы в формах № II и 12 попр ПЛ

______________________________________________________________________________________________________________

2.7.2. Реализация капитальных вложений____________________

______________________________________________________________________________________________________________

2.8. Выводы и рекомендации______________________________

_______________________________________________________

3. ПРОВЕРКА САНИТАРНО - ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

3.1. Положение о создании санитарно-промышленной лаборатории___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Приказ о создании санитарно-промышленной лаборатории___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.1. Положение о санитарно-промышленной лаборатории___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.2. Должностные инструкции____________________________

______________________________________________________________________________________________________________

3.2.4. Укомплектованность кадрами соответствующей квалификации, согласно штатно-окладному расписанию ______________________________________________________________________________________________________________

3.2.5. Формы повышения квалификации, число участвующих__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3. Номенклатура загрязняющих веществ в выбросах предприятия___________________________________________________________________________________________________

3.4. Состояние помещения и обеспеченность необходимым оборудованием санитарно-промышленной лаборатории ______________________________________________________________________________________________________________

3.5. Планы-графики контроля выбросов при нормальных и неблагоприятных метеорологических условиях и соответствие их номенклатуре загрязняющих веществ (пункт 3.3. акта). Согласование планов графиков с органами Государственного контроля

______________________________________________________________________________________________________________

3.6. Ведение рабочих журналов контроля загрязняющих веществ на источниках выброса, на промплощадках, в цехах и на границе санитарно-защитной зоны 		____________________________________________________________________________________________

3.7. Нормативно-техническая документация (НТД) на методы отбора и анализа проб (п.п.5.3.8.-5.3.9. Методических указаний)

______________________________________________________________________________________________________________

3.8. Замечания по состоянию НТД__________________________

______________________________________________________________________________________________________________

3.9. Выявленные нарушения требований НТД по отбору и анализу проб (п.5.II. Методических указаний) 	______________________________________________________________________________________________________________

3.10. Организация системы контроля правильности результатов анализа (п.п.5.3.12.Методических указаний)

______________________________________________________________________________________________________________

3.11. Состояние приборного парка используемого при отборе и анализе проб (п.п.5.3.14-5.3.17. Методических указаний). Данные оформляют в виде таблицы I

______________________________________________________________________________________________________________

3.12. Приборы резерва___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

3.13. Мерная посуда, используемая в анализе, и её метрологическая пригодность _____________________________

______________________________________________________________________________________________________________

3.14. Выводы и рекомендации_____________________________

______________________________________________________________________________________________________________

4. ПРОВЕРКА ПЕРВИЧНОЙ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Наличие и состояние карты-схемы предприятия с указанием источников выброса по производствам и номеров источников ______________________________________________________________________________________________________________

4.2. Приказ (распоряжение) о назначении ответственных лиц за ведение форм первичной отчетности на предприятии и в цехах

______________________________________________________________________________________________________________

4.3. Форма № ПОД-I "Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристика". Замечания в соответствии с приказом ЦСУ СССР_____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

4.3.1. Документации о согласовании периодичности заполнения формы № ПОД - I с органами Госкомгидромета_______________

______________________________________________________________________________________________________________

4.3.2. Соответствие количества и месторасположения источников выбросов карте-схеме

______________________________________________________________________________________________________________

4.3.3. Номенклатура загрязняющих веществ и методы анализа представленные в форме. Сопоставимость с данными в рабочих журналах санитарно - промышленной лаборатории____________

______________________________________________________________________________________________________________

4.3.4. Результаты анализов, приведенные в форме № ПОД-I, и их сопоставимость с данными в рабочих журналах и результатами контрольных анализов (т.е., их достоверность)

______________________________________________________________________________________________________________

4.3.5. Результаты сопоставления данных формы № ПОД-I с данными формы № 2-тп (воздух)

______________________________________________________________________________________________________________

4.3.6. Данные о топливе, используемом для работы всех установок и двигателей, имеющихся на предприятии (вид топлива, марка, поступление в т/год, % использования) 	________________________________________________________

4.3.7. Данные о токсических веществах, используемых на предприятии (наименование, поступление в т/год, % использования) ______________________________________________________________________________________________________________

4.4. Форма № ПОД-2 "Журнал учета выполнения мероприятий по охране воздушного бассейна". Заполнение в соответствии с приказом ЦСУ СССР_____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

4.4.1. Периодичность заполнения форм______________________

______________________________________________________________________________________________________________

4.4.2. Планы мероприятий, направленных на охрану воздушной среды и предусмотренных к вводу в отчетном году, а также мероприятий, выполнение которых начато в текущем году и будет осуществляться в течение ряда лет____________________

______________________________________________________________________________________________________________

4.4.3. Обеспеченность финансирования запланированных мероприятий ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

4.4.4. Акты приемки мероприятий в эксплуатацию____________

______________________________________________________________________________________________________________

4.4.5. Документы, подтверждающие сокращение выбросов после проведения мероприятий 	___

______________________________________________________________________________________________________________

4.5. Форма № ПОД-3 "Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок". Заполнение в соответствии с приказом ЦСУ СССР_____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

4.5.1. Полнота данных, представленных в форме, и соответствие их данным в оперативных журналах по обслуживанию ГСУ или данным в цеховых журналах работы технологического оборудования (т.е., их достоверность) ______________________________________________________________________________________________________________

4.6. Выводы и рекомендации______________________________

______________________________________________________________________________________________________________

5. ПРОВЕРКА ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФОРМ 2 – тп ( ВОЗДУХ) И I - ВОЗДУХ *

5.1. Приказ (распоряжение) о назначении ответственных лиц (лица) за введение форм статистической отчетности___________

______________________________________________________________________________________________________________

5.2. Соответствие данных в формах статистической отчетности данным в формах первичного учета 	__

______________________________________________________________________________________________________________

5.3. Соответствие проектных и регламентированных показателей данным фактических выбросов (п.5.5.4.5.Методических указаний)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.4. Соответствие данных форм статотчетности данным в форме № 02 попр ПЛ.

______________________________________________________________________________________________________________

5.5. Динамика изменения выбросов за пять лет, предшествующих проводимому обследованию.

;	Таблица 2

| Номенклатура загрязняющих веществ | Годовой выброс, т/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 196... | 196... | 196... | 196... | 198... | Год обследования |
| Всего В том числе: твердые вещ-ва и т.д. |  |

5.6. Своевременность представления статотчетности по форме № 2-тп воздух 	_________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Форма №1-воздух должна быть скорректирована в связи с разработкой ведомственного тома ПДВ

5.7. Выводы и рекомендации ______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СОБЛВДЕНИЮ НОРМАТИВОВ ПДВ

6.1. Разрешение на выброс с установленными сроками действия, выданное органами Госкомгидромета	__

______________________________________________________________________________________________________________

6.2. Документ (приказ, распоряжение) министерства или ведомства о разработке ведомственного тома ПДВ. Сроки разработки

______________________________________________________________________________________________________________

6.3, Головная ведомственная или подрядная организация по раз - работке ведомственного тома ПДВ. Сроки выполнения договора

______________________________________________________________________________________________________________

6.4. Решение (распоряжение) горисполкома о разработке нормативов ПДВ. Сроки разработки________________________

______________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ НОРМАТИВЫ ПДВ

6.5. Ведомственный том "Охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы (ПДВ)", разработанный в соответствии с требованиями /17-20/_____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

6.5.1. Данные инвентаризации, принятые для разработки ведомственного тома ПДВ, и соответствие их данным форм первичной и статистической отчетности. (№ПОД-I, №2-тп воздух, № 1-воздух)

______________________________________________________________________________________________________________

6.5.2, Карта-схема предприятия с нанесенными источниками выбросов______________________________________________________________________________________________________

6.5.3. Результаты расчетов уровней загрязнения на ЭВМ по каждому веществу в отдельности (для всех загрязняющих веществ в выбросах одного предприятия) и для веществ, обладающих эффектом суммации__________________________

______________________________________________________________________________________________________________

6.5.4. Карты-схемы изолиний концентраций по каждому веществу в отдельности для всех источников выбросов

______________________________________________________________________________________________________________

6.5.5. План-график по контролю за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ)_____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

6.5.6. Соответствие фактических выбросов установленным нормативам ПДВ (ВСВ), __________________________________	_________________________________________________________________________________________

6.5.7. План мероприятий по сокращению выбросов с целью достижения установленных нормативов ПДВ. Обеспеченность запланированных мероприятий финансированием. Утверждение министерством, ведомством_______________________________	_____________________________________________________________________________________________________

6.5.8. План мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ__________________________________________________________________________________________________________

6.5.9. Согласование ведомственного тома с органами Государственного контроля и передача его в органы Госкомгидромета

______________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДПРИЯТИЯ, НОРМАТИВЫ ЦЦВ ДЛЯ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ

6.6. План график разработки нормативов ПДВ(ВСВ), согласованный с органами Госкомгидромета и проведенный приказом по предприятию. Сроки разработки

______________________________________________________________________________________________________________

6.7. Обеспеченность финансированием разработки нормативов ПДВ(ВСВ)

______________________________________________________________________________________________________________

6.8. Фактическое выполнение плана-графика по разработке нормативов ПДВ (ВСВ)

______________________________________________________________________________________________________________

6.9. Выводы и рекомендации_______________________________

______________________________________________________________________________________________________________

7. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РАБОТ ПО УЛАВЛИВАНИЮ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ГАЗООЧИСТНЫХ И ПЫЛЕУЛАВЛИВАЩИХ УСТАНОВКАХ

7.1.Количество источников выбросов

Из них оснащено ГОУ

7.2.Количество ГОУ:

по проекту

установлено всего

неисправных

неэффективных

7.3.  Акты приемки в эксплуатацию ГОУ (вновь       смонтированных и реконструированных)____________________

______________________________________________________________________________________________________________

7.4. Паспорта ГОУ______________________________________

_______________________________________________________

7.5. Акты проверки эффективности ГОУ_____________________

______________________________________________________________________________________________________________

7.6. Инструкции по эксплуатации ГОУ______________________

______________________________________________________________________________________________________________

7.7. Должностные инструкции для обслуживающего персонала

______________________________________________________________________________________________________________

7.8. Соответствие данных по работе ГОУ в рабочих журналах данным в формах первичного учета № ПОД-1, № ПОД-3_______

______________________________________________________________________________________________________________

7.9. Соответствие данных по работе ГОУ паспортным регламентным данным___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

7.10 Соблюдение параметров режима работы ГОУ и правил их эксплуатации. Соответствие требованиям техники безопасности ______________________________________________________________________________________________________________

7.11. Оснащенность ГОУ и источников выброса оборудованными точками контроля и площадками для отбора проб

______________________________________________________________________________________________________________

7.12. Наличие оборудованных мест хранения уловленного продукта_______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

7.13. Перечень источников выбросов, рекомендуемых к оснащению ГОУ (п.5.7.11.Методических указаний)

______________________________________________________________________________________________________________

7.14. Выводы и рекомендации_____________________________

______________________________________________________________________________________________________________

8.ПРОВЕРКА. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ В ПЕРИОДЫ НМУ

Приказ (распоряжение) об организации службы, координирующей деятельность, предприятия в периоды НМУ

______________________________________________________________________________________________________________

8.2.Шдикаа о переходе предприятия на заданный режим работы в периоды НМУ

______________________________________________________________________________________________________________

8.3. План мероприятий по регулированию выбросов в периоды НМУ. Согласование плана с органами Государственного контроля. Утверждение плана вышестоящей головной ведомственной организацией

______________________________________________________________________________________________________________

8.4. Материалы, подтверждающие возможное сокращение выбросов для каждого режима работы в периоды НМУ

______________________________________________________________________________________________________________

8.5. Наличие расчетов на ЭВМ, обосновывающих эффективность разработанных мероприятий по сокращению выбросов для 2 и 3 режимов_______________________________

______________________________________________________________________________________________________________

8.6. План-график контроля выбросов в периоды НМУ ( п 3.5.акта). Согласование его с органами Государственного контроля

______________________________________________________________________________________________________________

8.7. Соответствие полноты и достоверности данных, представленных в таблицах, фактическим выбросам для 1,2,3 режимов (рабочие журналы, контрольные анализы) ___________

______________________________________________________________________________________________________________

8.8. Своевременность реализации разработанных мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ (рабочие журналы)_ 	________________________________________________________

8.9. Фактическая эффективность мероприятий по регулированию выбросов в периоды НМУ (непосредственно на источниках)__________________________________________________________________________________________________

8.10. Выводы и рекомендации______________________________

_______________________________________________________

9. ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА

9.1. Годовые расчетные формы по выбросам от автотранспорта: окиси углерода, окислов азота и углеводородов

______________________________________________________________________________________________________________

9.2. Форма № I - автотранспорт, утвержденная приказом ЦСУ СССР от 02.03.84 №109. Полнота заполнения. Достоверность данных

_______________________________________________________

9.3. Плановые формы №02 попр и №02 попр ПЛ. Правильность заполнения. Достоверность данных в части выбросов вредных веществ автомототранспортом

______________________________________________________________________________________________________________

9.4. Пост диагностики. Рабочие журналы поста диагностики____________________________________________________________________________________________________

9.5. Оснащенность приборами поста диагностики и их состояние

______________________________________________________________________________________________________________

9.6. Соблюдение плана графика проверки токсичности и дымности выбрасываемых автотранспортом газов

______________________________________________________________________________________________________________

9.7. Результаты выборочных анализов выбросов автотранспортных средств_________________________________

_______________________________________________________

9.8. Выводы и рекомендации_______________________________

_______________________________________________________

II. ПРЕДПИСАНИЯ

I. Выполнение предписаний, замечаний, рекомендаций органов Государственного контроля по охране атмосферного воздуха по предыдущим обследованиям и инспекторским проверкам.

______________________________________________________________________________________________________________

- Предписания по комплексному обследованию оформляют в виде следующей таблицы.

| Наименование предписания | Сроки исполнения | Отметка о фактическом выполнении |
| --- | --- | --- |

Акт составлен:

Председатель комиссии  _____________         _________________

Члены комиссии	     _____________         ________________

_____________         ________________

Представители

Предприятия                    _______________      ________________

_______________	   ________________

(подпись)                        (инициалы, фамилия)

Акт принят к исполнению "___"	                      19 г.

Руководитель предприятия

Ознакомлены: Секретарь партийной

организации	          _____________             ____________

Председатель профсоюзной

организации	           _____________            ____________

Акт составлен в экземплярах

1ый  экземпляр ________________________________________

2ой   экземпляр ________________________________________

3ий	экземпляр   ________________________________________

……………………..  ________________________________________________

(наименование организации, получающей материалы по

обследованию)

МН  08905  Подписано к печати 10.11.85 г. Формат издания 70х84/16

Печ. л.3,6            Тираж 300 экз.              Заказ № 657           Бесплатно.

ЗапСибРВЦ                г. Новосибирск – 33,          ул. Обогатительная, 6.